# QQ2008贺岁版协议分析（第三次）

Huang Guan

gdxxhg+webqq@gmail.com

http://home.xxsyzx.com

2008年5月1日星期四

### Touch包0x91

  - 0x2aa8 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 91 2a a8 38 25 f5 91 5d 4c af 65 54 44 6d 76 7b ff f0 14 73 e6 0a 95 9d 74 ce b3 b5 fd 61 1d 12 84 a5 04 53 3c b1 d4 f9 27 9c 7c 3f ef f0 bb 3c dc 3f 0f 25 ee 3d 7c 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 91

序号：

2a a8

QQ号码：

38 25 f5 91  （十进制：我的Q，942011793）

临时钥匙A：

5d 4c af 65 54 44 6d 76 7b ff f0 14 73 e6 0a 95 （随机生成）

加密数据：

9d 74 ce b3 b5 fd 61 1d 12 84 a5 04 53 3c b1 d4 f9 27 9c 7c 3f ef f0 bb 3c dc 3f 0f 25 ee 3d 7c

包尾：

03

解密数据（临时钥匙A）：

00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 DB 85 31 A9

第一次发送该包时，这里的数据全部为0

  - 0x2aa8 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 91 2a a8 ef a7 fc 36 e7 5e f5 df a9 6e e0 e6 5a ba e4 84 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 91

序号：

2a a8

加密数据：

ef a7 fc 36 e7 5e f5 df a9 6e e0 e6 5a ba e4 84

包尾：

03

解密数据（临时钥匙A）：

00 00

### 登录令牌0x62

- 0x221d 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 62 22 1d 38 25 f5 91 00 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 62

序号：

22 1d

QQ号码：

38 25 f5 91

数据：

00

包尾：

03

- 0x221d服务器

原始数据：

02 11 5b 00 62 22 1d 00 18 d3 19 45 57 28 1f 56 dd a6 dd be c1 67 2e 32 92 b9 ee ea 81 65 03 68 8d 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 62

序号：

0x221d

令牌0x62长度：

00 18

令牌0x62数据：

d3 19 45 57 28 1f 56 dd a6 dd be c1 67 2e 32 92 b9 ee ea 81 65 03 68 8d包尾：

03

### 登录令牌0xba

- 0x221d客户端（连发3次）

原始数据：

02 11 5b 00 ba 22 1d 38 25 f5 91 3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca a8 5f f6 ee 00 4b 91 3b 47 65 a5 0a 64 2e 37 a9 65 1f 0b d5 fd 37 84 bf 38 bf ab 64 9c 04 5e c6 37 37 b0 d0 f3 de e3 0f a9 54 4a 6f 84 fc a6 37 e6 33 1d 9e 4e b8 65 35 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 ba

序号：

0x221d

QQ号码：

38 25 f5 91

临时钥匙B：

3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca a8 5f f6 ee 00 4b 91 3b

密文：

47 65 a5 0a 64 2e 37 a9 65 1f 0b d5 fd 37 84 bf 38 bf ab 64 9c 04 5e c6 37 37 b0 d0 f3 de e3 0f a9 54 4a 6f 84 fc a6 37 e6 33 1d 9e 4e b8 65 35

包尾：

03

解密数据（临时钥匙B）：

18 （令牌0x62长度）

D3 19 45 57 28 1F 56 DD A6 DD BE C1 67 2E 32 92 B9 EE EA 81 65 03 68 8D （令牌0x62数据）

03 00 05 00 00 00 00 00 00 00（固定，未知）

- 0x221d 服务器（登录令牌）1

原始数据：

02 11 5b 00 ba 22 1d 4d 3e 4b 31 6d ab de 96 b0 52 f3 3d 93 b8 3d 3b c4 92 2c cb 6c 4c 6d ff d5 96 7d 18 48 68 b6 b8 21 5b d8 b2 13 76 4f 63 8b f8 97 9f 36 4f 26 bd 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 ba

序号：

22 1d

加密数据：

很长。。

包尾：

03

解密数据（临时钥匙B）：

03 00 05 00 （子命令，如果由验证码获得，第一位是04）

00

20 （令牌c长度）

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2（令牌c数据）

- 0x221d 服务器（登录令牌）2

原始数据：

02 11 5b 00 ba 22 1d e1 6e bd c8 c6 cf 80 e3 fe e7 26 c0 e3 29 ab 2a 05 4d 7f 3c 74 5e 9c ba d9 6a eb 44 53 ae a2 b1 81 7b 49 b3 9e 9f 46 bb d6 14 4b 90 54 e9 13 a6 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 ba

序号：

22 1d

加密数据：

很长。。

包尾：

03

解密数据（临时钥匙B）：

03 00 05 00 00 20 DF 5E 3F 96 09 7B 7F 7D B6 D7 76 7B 5C 47 8A A6 70 31 4D 36 B6 01 CC B6 C3 1F 6F 4B D1 B9 3B 02

分析同上

- 0x221d 服务器（登录令牌）3

### 四、密码验证0xdd

- 0x221d 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 dd 22 1d 38 25 f5 91 82 57 80 fb d9 c2 2c 72 3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca 08 73 ec e7 85 de 34 40 ab ea 4f fa 43 46 fe 1c 04 0a 32 ac 43 d1 5a ab 9a 0f eb be 0c 2b d3 3a c4 c4 8b 76 b4 8d 04 0d 48 07 35 e6 7e 37 47 c9 4d 92 f4 28 47 da 9e 5f ac 6d 12 a6 63 1f fb dc 9b 0c f8 4e 6a ad 10 3a 8f b3 3f 1f 70 1e ca 87 78 4f 2a c0 7c c9 d0 44 69 69 a5 58 e3 6a 23 c7 30 a1 4f 51 9c 3b 6c 53 a6 b6 c1 6e ed 8e 5c d9 03

随机钥匙：

82 57 80 fb d9 c2 2c 72 3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca

密文：

08 73 ec e7 85 de 34 40 ab ea 4f fa 43 46 fe 1c 04 0a 32 ac 43 d1 5a ab 9a 0f eb be 0c 2b d3 3a c4 c4 8b 76 b4 8d 04 0d 48 07 35 e6 7e 37 47 c9 4d 92 f4 28 47 da 9e 5f ac 6d 12 a6 63 1f fb dc 9b 0c f8 4e 6a ad 10 3a 8f b3 3f 1f 70 1e ca 87 78 4f 2a c0 7c c9 d0 44 69 69 a5 58 e3 6a 23 c7 30 a1 4f 51 9c 3b 6c 53 a6 b6 c1 6e ed 8e 5c d9

解密数据(包中的随机钥匙)：

00 5F 00 00 08 04 01 E0  (子命令)

20 （令牌c长度）

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2 （令牌c数据）

00

20 （密码验证串长度）

B6 88 A7 F6 13 DE 95 8B 0E 60 1C 52 F1 E2 6B 62 FD EA 6D EB 54 10 8F D5 F1 6F 80 E5 75 76 81 2F （密码验证串数据）

00

14 （令牌s长度）

43 DA 31 66 F1 1B 40 A0 FA A8 CB 80 BD 69 BD DB 14 D2 60 C4 （令牌s数据，应该随机的）

00

03 （剩余字节长度）

00 （总是0）

37 1A（密码进行1次md5的结果的第二三字节）

密码验证串经密码钥匙解密后得：

1C 37 1A 16 53 8C 69 E8 6A B2 EB 96 62 AD 88 DA （密码进行1次md5的结果）

00 00 （总是0）

15 A8（验证码p，应该是随机的）

- 0x221d 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 dd 22 1d cb a2 18 53 92 84 c4 1f ac 47 a2 fe ed e1 3a f7 e2 75 b2 3b 88 78 33 9d 42 b9 cf 12 07 7d 21 29 ea 36 ea d7 c4 9d 75 45 b4 85 92 45 54 de 4c 68 0d c9 6d 4c a2 c5 45 f1 61 8a 7a dd 3c b1 f9 7c 93 a0 b2 ee d7 3e dd 72 14 c2 3c 50 a0 f0 63 0f df 4f 87 f3 58 ec 0a ef c3 13 53 4d b4 e8 55 c3 3a 96 f2 dc d1 69 f9 a1 e6 e7 fc cb 23 66 b7 5a 5c c3 0c 95 b6 be 86 dc ac b3 40 03 e1 15 b4 3d d3 b6 02 c7 d3 60 59 0e a9 7b b7 72 f1 55 59 a1 c0 cb f8 8b e4 71 30 5d e8 6a 57 fb 96 3d 8b d8 51 55 84 4e dd 4e b1 36 03

00 97 00 00 00 15 a8 00 20 77 50 8b 34 d2 c1 40 cc cb df c7 96 ac c5 f9 f6 cc b5 26 63 73 b4 db f4 f8 4e e7 89 00 05 c5 6f 00 20 6c 3c 40 26 53 5c 30 56 96 c2 4f 29 21 8c f8 c3 b8 d2 a5 53 08 13 28 e3 a6 b6 88 61 a6 78 f6 40 00 38 c1 46 a7 f2 c9 cc b0 3b 76 7e c4 93 7b ef 8c 17 6b ab 3d 78 0f d6 26 b3 5b e4 7b d4 ac ab d5 f3 96 03 5a 54 74 8b db 86 ca f3 fb bd 39 ac f4 14 c8 53 96 ba fb 77 ce ee

77 39 48 75 47 53 75 57 70 7a 65 70 65 48 35 46 00 00 00 00 00 00

解密数据（密码钥匙）：

00 97 00 00 00 （未知，固定）

15 A8（验证码p）

00

20

2A D0 7D 70 18 8D F9 70 3C DA 49 91 34 D9 DA D0 51 4D C0 83 49 71 FD 9D FB 8C 52 89 D4 74 00 EF

00

20 （数据U长度）

BE 86 4C F0 FA 79 D0 AF 8D D3 87 BE 55 02 FC B3 F0 E7 53 43 F9 7B 56 25 3A F5 BE 34 29 33 3F A7 （数据U）

00

38 （数据V长度）

5A D5 08 72 EA 98 FA 39 42 76 3B 82 40 8F 7C 9B 73 5A 6A E8 55 57 C6 B8 21 03 8A AC C2 D6 38 6D 22 91 1E C4 27 2F 3F 8A 61 53 97 E7 7C 97 F6 50 49 A9 EC 1D 8A 31 8D 6A （数据V）

70 64 49 50 4B 6E 75 36 34 64 71 6B 38 41 62 6E （0x22使用的临时钥匙W）

00 00 00 00 00 00（总是0）

### 五、未知命令0x18

- 0x221d客户端

原始数据：

02 11 5b 00 18 22 1d 38 25 f5 91 00 38 5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a 2d 3f 99 3f da 37 ad fa 20 d7 bf 04 f2 ca 25 0e 4a 06 0f aa 0a a2 0c 83 8c 54 89 e1 53 dd df 67 df de 20 de 41 11 f5 c6 b7 1c 29 c6 15 36 6a 72 36 c9 1a 43 4d 5d 25 1d 68 27 5e 84 09 8d fe ff 94 cb 47 0a 40 cd da d1 6b b1 9f 45 89 f9 32 95 6f ed 06 1d b7 bb a9 cc 3a 58 ed 82 09 a9 bc 05 fc 9a 50 fb 1f c6 56 45 a2 d7 ec 45 a0 6f cb d1 56 b8 eb 13 83 00 e7 54 1a ad 73 20 7c bc c3 5c 07 4d 26 56 4f b1 15 be fd 71 b3 3d 5d 92 22 91 49 32 ab fd 32 b4 50 b6 e4 24 76 8d ab b2 44 b2 e6 a2 54 38 5e b1 d9 dc 72 0a 55 73 26 87 7c 99 9f ba 49 18 88 60 e6 b3 45 aa d4 d2 77 bf 8e fd ea a6 c7 c8 c1 ca f6 6a 82 6a f6 69 2e f3 28 5e 2f c6 fd a7 27 a1 84 26 7e 13 59 f4 90 dc f1 88 b8 e3 73 d7 a6 3a 35 83 b4 ed 8d 19 5f 4f 16 e9 a9 ce 09 3a be 54 cf 90 74 5e 83 0d 52 61 5d bb 76 63 2d 73 59 3f 05 b4 18 5d 36 d4 c6 af d5 ea 77 5a 48 6f fd 4b c8 4e 32 9c bf 15 cd 8d 4b 57 18 fd a3 1e 1d 4f b4 14 24 8b 87 8b a3 2d 1c ac d3 3f f2 9a 1c 35 42 f3 a2 91 74 47 96 cd 5e f5 0e c5 e8 e0 b5 66 ec 04 77 da 76 45 40 ca 1a 49 6f 51 58 10 65 e1 85 48 a4 68 81 36 b5 80 5d 36 ff 4d 1c 4e 3c 1a a3 4c 27 50 f4 ec dd 42 7d fd 62 b4 f4 41 62 72 45 ee 92 9c e7 de 68 e7 ec 9d 77 10 2b b3 d5 ea 83 31 72 06 49 a3 0a de 71 e3 d8 82 53 4a f5 87 91 b5 80 30 95 8f d2 83 8e 9d 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 18

序号：

22 1d

QQ号码：

38 25 f5 91

数据V长度：

00 38

数据V：

5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据(临时钥匙W)：

00 4D 00 00 08 04 01 E0 （未知）

20 （令牌c长度）

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2（令牌c数据）

00 00 00 （未知）

20 （令牌n长度）

73 16 D9 A1 53 CE 38 CA 6B 06 CF 28 FF 02 B4 62 13 AF 5A 5E 29 0A D0 58 A7 30 7B 25 24 95 BF B0 （令牌n）

00 00 00 00 01 3F 00 （未知）

BF AA CA BC B5 DA D2 BB B4 CE BA C5 C2 EB D7 A2 B2 E1 B5 C7 C2 BC 2E 2E 2E 2E 2E 2E CA B1 BC E4 5B 32 30 30 38 2D 30 32 2D 32 34 20 31 37 3A 32 33 3A 31 30 5D 0D 0A 09 B3 F5 CA BC BB AF B5 C7 C2 BC B7 FE CE F1 C6 F7 C1 D0 B1 ED A3 AC C9 CF B4 CE B5 C4 B5 C7 C2 BC B7 BD CA BD CE AA A1 BE B3 F5 CA BC B5 C7 C2 BC B7 BD CA BD A1 BF 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 33 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 36 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 37 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44（318字节的字符串，内容为：开始第一次号码注册登录......时间[2008-02-24 17:23:10]

初始化登录服务器列表，上次的登录方式为【初始登录方式】

UDP服务器【sz.tencent.com:8000】需要域名解析...

UDP服务器【sz3.tencent.com:8000】需要域名解析...

UDP服务器【sz6.tencent.com:8000】需要域名解析...

UDP服务器【sz7.tencent.com:8000】需要域名解析...

UD

）

- 0x221d 服务器

原始数据：

02 01 00 00 18 22 1d ef d0 f9 c4 86 77 96 03 f6 9a bc a2 c8 b3 6b 0a e0 b3 ae 6b cb 8a 7a 93 05 5a ab 2c 0d 41 8f e3 c0 60 e8 eb f4 cc bf b2 e3 56 06 43 d8 be a0 68 03

解密数据（密码钥匙）：

00 1E 00 00 00 1A 82 （未知）

00

（下面开始为好友和群列表）

12 3A 12 CA (号码：305795786)

01 （好友）

00

15 4C 8F 9C (号码：357339036)

01 （好友）

00

1C 9F 85 A1 (号码：480216481)

04 （群）

00

1C AA 5D 98 (号码：480927128)

04 （群）

00

00 00

### 六、登录0x22

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 22 22 27 38 25 f5 91 00 38 5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a 69 51 98 e3 4e a1 ca de 8d 74 80 ea dc 33 2b 04 42 6a 80 df 1b 34 3b 94 2b 61 b3 88 ca 1e 4f dd f3 a9 1c e5 45 6e 88 ef b0 a9 78 50 b2 75 bd 09 9d da 25 b8 5c 2b 23 a8 45 c6 b2 cf 0e 23 e8 d5 0a 70 3a 36 0a d4 db c8 08 68 ca 79 45 c5 5f 92 90 95 88 a6 7b 1d c8 ab 9a 37 cb 65 d6 6b cc 0d aa 3e 60 ee a5 1e 07 49 03 4d 54 e7 02 cb 52 8f 74 e3 3d b8 49 73 6b 7d ac 5d d0 b2 63 7b c3 5b 98 f1 20 05 0e 37 93 9a 71 88 2d a8 a6 e0 20 61 76 bf 29 17 77 9a 7f 0b ad ef c8 ec c1 eb 46 0a 07 79 68 f1 c9 7a 04 07 03 a7 33 45 7e 10 50 0c 67 2a 73 44 5d 86 88 30 ce cc a9 1b 0c ce 05 fb 3e 55 8e 81 42 d9 e6 1f bc 2e 1c b7 75 a8 70 4a 1b 6e 9c 72 3a ac 9c 22 e8 c3 75 0e c4 ac 0e 91 02 c0 1e 7b fe dd 4f d2 9d 83 83 5e a2 06 dc f9 00 3c 38 c3 87 9e be fe 6e 96 e1 96 b1 b1 13 97 b8 c9 f3 82 0a 1f 72 c0 b9 cd 81 0e d8 e1 66 8c 1b c4 3d 2b 31 db 84 73 07 e6 16 1c 1a 79 9b 16 b4 13 06 26 d4 1f dc 89 46 05 6b 8b e2 30 80 d0 9e c6 5e 92 32 2d 54 7c 3e 38 ee 68 55 6c 8f b8 3b dc 05 5f ef 58 07 e3 c8 88 07 57 0f 0c 2a f4 d4 e7 b7 9a 50 f7 79 05 66 e7 d9 cc d5 12 52 f2 cf 2f 8b 8d 35 e0 05 ea 96 28 f8 a9 e5 20 d4 7f 9b 2a 50 e8 49 61 26 3b d5 e0 e0 6c 36 99 c3 7e 90 89 dc 42 8c d6 66 5c cb 1b 6b b2 a3 50 f4 31 72 09 d0 dc c4 99 70 dc 66 bd 41 81 f9 a1 1d 63 b6 3f a1 ba 71 9f 95 b9 56 02 16 2a 0d 29 15 78 36 ae 37 9f 7a 9a fb 6d a4 f1 11 2f a0 71 79 27 08 ba bb b9 e1 ef b1 b9 95 a0 db ae 16 dc a3 92 b5 b5 9e 11 68 76 1e 41 49 13 f4 4c e8 04 52 22 86 ad f7 2f 70 29 4f 41 5b be 32 34 5d 0d eb 7f 4b 33 93 ed b1 1d b2 0b 10 8a 86 1b 61 f0 b3 4f 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 22

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

数据V长度：

00 38

数据V：

5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（临时钥匙W，解密后大小为495字节）：

00 00 （未知）

00

20 （数据M长度）

30 11 35 32 3C 16 91 EF 05 7A 80 BC 6A 98 9B D4 DB 67 CC D5 4A 8F 69 BE B2 38 37 BF A1 38 6C 06 （数据M）

2C 8A 45 A8 02 7E 5C CD 44 33 76 AA 2F 7D F9 BD （密码的两次md5对空串加密得到的key T）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （这19字节总是0）

1D C9 C4 BC BF DF D6 8C 80 16 EB D0 9A 96 F3 27 （QQ.exe程序文件的md5 Key Y）

F9 （本地QQ索引，把T和Y连成串，取当前QQ程序运行进程数目与该串每一字节进行或操作，得到这个结果。具体可以自己用ida分析。）

0A （登录模式，0A表示正常登录，28表示隐身登录）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （未知10字节，不一定总是0）

00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 DB 85 31 A9 （Touch包解密后的内容）

94 0B 73 7A A2 51 F0 4B 95 2F C6 0A 5B F6 76 52 （未知16字节，不同的号在同一机器上都一样）

20  (令牌c长度)

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2 （令牌c）

00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 01 40 01 1B 02 84 50 00 （未知18字节，不同的号在同一机器上都一样）

10 （长度）

2D 49 15 55 78 FC F3 D4 53 55 60 9C 37 9F E9 59 （未知16字节，不同的号在同一机器上都一样）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （同上的未知10字节，不一定都是0）

00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 DB 85 31 A9 （这里也是Touch包解密后的内容）

02 68 E8 07 83 00 （未知6字节，不同的号在同一机器上都一样）

10 （长度）

3B CE 43 F1 8B A4 2B B5 B3 51 57 F7 06 4B 18 FC （未知16字节，不同的号在同一机器上都一样）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

（总是0，估计是填充到定长）

数据M用密码钥匙解密后：

1C 37 1A 16 53 8C 69 E8 6A B2 EB 96 62 AD 88 DA （密码进行1次md5的结果）

00 00 （未知，为0）

0E AC（随机验证码）

- 0x2227 服务器

注意，因为已经登录了，在接收这个包之前可能有其他例如接收消息的包发过来。

原始数据：

02 11 5b 00 22 22 27 97 03 0c 5c 94 84 61 78 0f cf 52 18 e2 18 72 5a 35 3f b1 2d 91 2d 73 5b b9 2d f4 58 65 bb b7 ed 95 19 90 a9 5a 90 25 53 e9 12 36 e3 1d 1d 97 00 5e 84 6a a3 bb cb e5 42 b3 0b ff 74 2a 4a 9c d2 95 fe ee 99 11 ea a8 20 48 43 fa 8b f2 92 17 5e ce 54 5b 61 eb f9 2b 68 8a 42 10 bb a6 80 3b f4 50 61 ab 54 a8 76 23 f6 42 98 34 aa 99 94 1a 52 b4 07 99 4d 00 5e d2 27 2e 5c a9 05 a4 26 2c a4 61 c0 c5 bb d8 bc 2e f3 e0 f3 2f 7e ca 62 69 f9 e5 79 aa 14 de bd 1c 9f 41 03 04 e5 64 18 5f 47 0a 30 2b b3 eb 88 a0 76 f1 6b 56 5b 68 a2 ca 73 14 05 0a 55 99 84 7d 5b b7 de 01 32 01 78 a9 64 85 af 12 00 2f df ef ba f4 7f ca 0a e1 12 6d 18 27 5d 28 18 25 82 70 90 10 9b c2 98 ae 05 a8 86 ca 59 96 fc 0e 23 85 fa 12 83 cb 1a d8 a7 2b f6 22 db 20 d0 04 9e 07 c3 9b fc 55 ff e6 b9 d8 06 3a d9 97 14 00 c7 59 86 02 b0 5e c8 d4 be f7 e8 ce 1d 33 ff 71 fd 2f d5 1b 0b 33 5e 9f a4 6b fa c6 f9 b3 79 59 30 41 a2 03

解密数据（密码钥匙）：

00 （登录成功）

66 41 55 74 51 38 74 57 58 66 42 59 62 4A 46 55 （16字节会话钥匙，以后的数据都用这个加密解密）

38 25 F5 91 （QQ号码）

7D 5A 9D 19 （外网IP）

C6 F7 （外网端口）

7F 00 00 01 （本地IP 127.0.0.1）

1F 40 （本地端口8000）

47 C1 38 65 （本次登录时间，好像还要加上15小时才是本地时间，好奇怪。）

03 （未知，固定）

0A （登录模式）

00 00 （未知）

0E AC 18 4D 8A 27 44 3C 52 42 20 B9 51 06 5B 68 18 DA CA 6E 1C E5 D9 8B F0 8B （未知26字节）

00 00 00 00 （IP）

1F 40 （端口）

DA 55 8A 49 （IP）

1F 40 （端口）

00 81 （未知，通常是这个值）

40 （未知）

00 00 00 00 00 （未知）

E3 B7 4B D0 F1 22 A1 43 DD DE F4 40 2C AB 02 65 D7 84 75 2D F0 4B DF 2E E7 41 B3 49 E3 9A AF A5 （未知32字节）

00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 40 （未知12字节）

DD 58 F6 48 （未知，变化）

47 C1 38 35 （上次登录时间）

47 BF 90 E7 （未知时间）

47 A6 B7 42 （QQ注册时间）

00

0A 00 0A 01 00 00 0E 10 01 14 8F FE 4F BB B4 23 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 02 04 08 08 08 08 08 04 02 （未知40字节，固定）

00

28 （长度）

1F 03 2E 5D 3F 62 DB 6E AA F4 EC AB F1 8D 5F 2F 1F 63 2E 8E 02 0C EF 10 8C 94 81 78 3A D6 28 8C FB 60 71 18 38 4F 81 7A （未知40字节）

00

30 （长度）

B0 C8 D6 4F 73 90 85 DD F3 18 D2 F5 EA 0F 0C E5 5D 0A 38 CC 08 69 52 22 19 36 58 0B 4A 09 6F 54 98 D9 97 7D 25 23 C0 E6 D7 0C C7 3F A8 11 D5 29 （未知48字节，变化）

3A 3D 20 F2（服务器IP）

### 七、注销0x01

- 0x2248 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 01 22 48 38 25 f5 91 00 60 31 cd ee 5f 18 f0 64 70 82 eb 29 93 c0 a6 d5 23 5a 84 cb b9 9c be ec 47 d3 e6 73 ff df d9 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 01

序号：

22 48

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

B7 A6 F7 A5 13 4B 31 CF 21 92 76 06 93 F8 54 9A（钥匙，（昵称+QQ号码）的md5，20080304）

### 八、获取钥匙0x1d

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 27 38 25 f5 91 b3 a3 b4 1c 9f 35 99 c8 6a ba e6 d9 24 49 72 40 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 1d

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

04（子命令：文件中转钥匙）

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 27 b2 88 24 e6 d4 fa da 23 af 6a 16 21 a1 8e 54 bf 3a b1 4c ee 03 b4 94 0c ed bb 71 c3 e2 5a 5b 5a dc 74 9e 6b 2c 24 aa ad 12 fe 91 b9 e1 9c 18 aa 74 17 cd 9f 3e 24 33 17 51 1a 99 3a 18 32 25 71 bf cc 8e 45 9a db a6 57 01 ab 1c 3c 1e 23 f7 08 3b d5 e0 45 79 72 9d 4a 18 80 8e f8 fe d6 5b 72 c5 27 58 a7 a7 3a a0 fb 03

解密数据（SessionKey）：

04 （子命令）

00 （成功）

4E 56 59 53 49 47 4B 47 6D 41 63 36 70 67 64 77 （钥匙04）

00 00 00 00 00 00 00 00 （未知）

00 00 00 40 （未知）

38 （令牌04长度）

0E A6 9E EB A5 10 CC 87 15 A1 14 00 43 1E 24 9C 60 C8 65 C0 7D B3 3A EF F2 41 53 62 E4 BD B7 97 29 E4 7A BD 0D B0 27 33 F9 D9 B5 94 7C 0F 95 B4 96 07 09 E2 E6 1B B4 94 （令牌04数据）

00 81 00 00（未知）

- 0x2229 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 29 38 25 f5 91 48 ac 3b a8 ca 6a d3 28 7b e2 f9 b8 fc 93 d8 51 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 1d

序号：

22 29

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

07（子命令：未知key）

- 0x2229 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 29 d4 ec ba 3e 16 dd 63 f6 c1 3a 97 d0 71 12 82 ea 95 21 80 62 1d 5a 08 24 0d 16 fc 01 97 40 3a ae 91 b2 0c be d7 86 17 d5 be c3 ee 3f 7c f4 bf 71 16 c5 ba e4 90 30 52 07 b5 5c 94 5e 96 05 f6 82 7c fb ea 76 a7 88 d8 7c db 88 90 26 8a 0b 06 2a 96 b2 e9 af 3b 6e b1 63 19 af 0b 98 6c 68 56 4d f2 d6 f1 22 fb df 78 c8 03

解密数据（SessionKey）：

07 （子命令）

00 （成功）

57 37 39 4D 51 6D 65 76 62 4E 74 61 46 41 33 39 （钥匙04）

00 00 00 00 00 00 00 00 （未知，常是）

00 00 00 40 （未知，常是）

38 （令牌04长度）

28 5B 74 AA 80 4D 69 AF 19 C4 B0 B6 67 6F 04 63 6F F7 B4 B0 F3 66 0D 96 04 B6 AB AC EE AF 2E 3F 1F 24 CF AF 4E 83 B8 2F 82 CA 67 26 DA 88 58 A6 62 A4 52 04 A8 95 16 0C （令牌04数据）

00 81 00 00（未知，常是）

### 八、消息提示0xd4

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 27 38 25 f5 91 1b 79 05 8f 6e 16 5c b7 31 18 f2 96 7e 9e 2f 06 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 d4

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

38 25 F5 91 （自己的QQ号码）

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 27 76 cd c3 7f 17 7a a6 20 2c b5 ff 6c 3c 9f fe 9c 7e 34 ad de 5d eb a6 50 61 ba dd 05 de eb a7 60 0f 2e 47 50 a2 7d d1 72 25 dc 52 6f 20 47 77 bc aa d3 2a 0e a9 9f 8a b7 ad d1 92 06 12 e5 c8 b3 10 17 99 a2 e1 14 57 31 e7 16 9b 54 c4 f3 14 04 3b d3 8f f8 cb 81 3d 75 ee 3e 92 11 58 b3 32 6c 92 db c2 87 95 79 dc 23 c4 9f 6e 86 23 c0 4e e8 bf c7 06 c4 34 5a d7 98 b0 2e b1 84 b5 41 cb 91 c4 be 21 03 72 cd 91 f2 60 3e 8e d1 aa 9c 60 9c 19 d3 29 4e ba 4b 4a 04 ef 2d c8 07 61 d9 df 5a fd a5 30 10 2b 25 85 c3 1b 70 4c e9 81 53 b6 df 12 ba f5 1b 68 02 7c 2b 03

解密数据（SessionKey）：

00 01 （未知）

00 28 （未知）

00 02 21 B9 83 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 25 B9 83 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 07 01 1B 58 23 28 01 F4 00 03 00 04 00 00 00 02 00 05 00 04 00 00 03 84 00 06 （未知）

00

53 （消息长度）

3C 6D 73 67 20 74 79 70 65 3D 22 30 22 3E 3C 74 65 78 74 3E BD BB CC B8 D6 D0 C7 EB CE F0 C7 E1 D0 C5 BB E3 BF EE A1 A2 D6 D0 BD B1 CF FB CF A2 A3 AC CE F0 C7 E1 D2 D7 B2 A6 B4 F2 C4 B0 C9 FA B5 E7 BB B0 A1 A3 3C 2F 74 65 78 74 3E 3C 2F 6D 73 67 3E （消息内容:

<msg type="0"><text>交谈中请勿轻信汇款、中奖消息，勿轻易拨打陌生电话。</text></msg>

）

00 04 00 0A 00 04 04 C1 04 CB 04 CD 04 C7

- 0x2228 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 28 38 25 f5 91 d8 98 fe 11 14 99 16 11 8e 55 96 8e ed be 57 1f 76 c2 17 50 53 a7 f0 38 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 d4

序号：

22 28

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

38 25 F5 91 （自己的QQ号码）

00 07 00 08 （未知）

- 0x2228 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 28 a9 78 05 25 82 d4 c2 29 21 e5 11 ca 00 75 25 98 ce ee f2 30 3d 15 5e d3 eb 01 61 3d 45 8a 03 2d dd 1d 14 ea 05 63 3d 25 80 78 00 dd 1c 9d 1e 67 88 0c e7 ac 84 f3 69 ce b2 c6 2d 6d 00 7c 66 93 6f 0a 22 90 57 95 79 c2 b8 86 a0 c6 cd a5 af ee 0d 9e da 67 70 5a b7 1b 35 a5 d8 9c 83 8a bf cf 7d b2 4e a7 ae e2 92 f6 03

解密数据（SessionKey）：

00 07

00

53 （消息长度）

3C 6D 73 67 20 74 79 70 65 3D 22 30 22 3E 3C 74 65 78 74 3E BD BB CC B8 D6 D0 C7 EB CE F0 C7 E1 D0 C5 BB E3 BF EE A1 A2 D6 D0 BD B1 CF FB CF A2 A3 AC CE F0 C7 E1 D2 D7 B2 A6 B4 F2 C4 B0 C9 FA B5 E7 BB B0 A1 A3 3C 2F 74 65 78 74 3E 3C 2F 6D 73 67 3E（消息内容:

<msg type="0"><text>交谈中请勿轻信汇款、中奖消息，勿轻易拨打陌生电话。</text></msg>

）

### 八、获取用户信息0x06

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 06 22 27 38 25 f5 91 84 ed 00 40 90 d8 c2 58 bf 1a f4 e4 31 38 01 49 80 c0 62 29 9b 42 ac 99 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 06

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

39 34 32 30 31 31 37 39 33 （自己的QQ号码的字符串形式：942011793）

- 0x2228 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 06 22 27 46 5b ca a9 ee d7 ac 96 4a 92 72 97 71 78 32 a5 05 75 cb 33 38 97 92 82 ec a0 62 56 60 39 f8 c2 42 92 1e 6c 25 91 ff 97 63 96 bd b6 fe d4 d0 5f 0b 48 18 34 d4 33 cd e9 15 1a ee 7e a2 3d c4 cb 99 a5 7b e2 6f 74 43 da 08 d8 da c4 46 b5 01 66 9e 0d fe 4d 03 d9 b0 f8 31 07 f4 fe c6 bc 0d 01 0f 9c 89 c5 6b f3 c6 03 98 85 2d c2 88 d2 1a 9f 03

解密数据（SessionKey）：

用户信息用1E来分隔。

39 34 32 30 31 31 37 39 33 （942011793）

1E

54 75 78 （Tux）

1E

D6 D0 BB AA C8 CB C3 F1 B9 B2 BA CD B9 FA（中华人民共和国）

1E

B9 E3 B6 AB （广东）

1E

1E

（联系地址）

1E

（联系电话）

1E

32 31 （21）

1E

C4 D0 （男）

1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E

31 （1）

1E 1E 1E

30 （0）

1E 1E 1E 1E

D4 C6 B8 A1 （云浮）

1E

2D （-）

1E

2D （-）

1E

30 （0）

1E

30 （0）

1E

30

1E 1E

30

1E

30

1E

30

1E

38 33 38 38 36 30 38

1E

31 33 30 32 32 30 32 38 39

1E

30

### 九、未知命令0xda

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 da 22 27 38 25 f5 91 b7 51 d5 54 0b a3 71 43 21 b5 23 5a fa 34 71 4b 58 0c 50 2b c0 03 a8 db 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 da

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

02 02 00

48 F6 58 DD （未知时间）

47 C1 38 35 （上次登录时间）

08 03（未知）

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 da 22 27 85 1f 63 66 6f ee d4 d5 fc a7 05 16 be e3 60 84 03

解密数据（SessionKey）：

02（未知）

### 十、改变当前状态0x0d

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 0d 22 27 38 25 f5 91 d4 b0 1e 25 c7 1e 95 45 15 58 e6 a6 0f 6b 86 15 45 ca c0 95 bd 54 02 3e 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 0d

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

0A （状态： 0A表示在线）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- 0x2228 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 0d 22 27 30 ed ac ce ce 5e 73 24 b0 73 cb be a7 5c 4d 52 03

解密数据（SessionKey）：

30（ASCII字符‘0’，成功）

### 十一、接收消息0x17

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 01 00 00 17 38 65 a5 d4 3b 38 fc fb 74 08 1b 4d 4d 15 61 44 2d 6f d3 1c d6 35 14 76 e2 5f 07 43 53 0b 97 cc b0 a4 04 44 a6 b2 9f 1b 6a 8b 17 b9 d8 3c 45 96 9b 55 b7 11 d0 d8 9d 1a c5 0f 45 d3 7a 35 df 19 02 d7 59 e7 48 6c 26 28 c0 3b 52 d1 41 0e 65 99 7a ae 04 94 c9 3f 9f 18 6a f9 90 f2 c2 71 c0 57 fe e2 5b 82 08 e0 90 7c 0c 63 94 b4 93 11 d0 37 28 e2 03

包头：

02 01 00

命令：

00 17

序号：

38 65

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

00 00 27 10 （发送者QQ号：10000）

38 25 F5 91 （接收者QQ号）

00 00 D9 A4 （序号）

79 0E 4E 20 （发送者IP）

1F 40 （发送者端口）

00 90 （消息类型，未知类型）

00 00 00 00 00 00 00 0A 51 48 73 3F 21 56 56 62 34 56 69 3A 26 54 78 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 55 27 60 3A 96 C5 07 38 71 7B 24 F9 3D 70 A2 D7 C7 EC 40 2C 89 40 82 6C 94 87 0A 01 B0 FC 1F 87 AA EC A9 2D 13 FA 20 8E（未知，这不是普通的文本消息。）

### 十二、未知命令0xb8

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 b8 22 2a 38 25 f5 91 72 7d ab f9 40 14 d2 ef 5b e5 09 43 de 07 e9 b0 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 b8

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

01（子命令）

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 b8 22 2a 7e 7a 82 82 87 3b 4b 81 11 28 e9 ee 37 25 c2 b7 eb ec fc f5 34 80 f7 d2 11 4e 53 7c a3 b4 c1 ae 03

解密数据（SessionKey）：

01 00 3A 3D 21 3A 00 50 00 00 0F ED 00 00 00 00（未知）

### 十三、获取好友列表0x26

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 26 22 2a 38 25 f5 91 3b 4a 7b b4 ca a6 bc 05 cf 54 32 03 1a d8 07 3a 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 26

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

00 00 （排序后的偏移位置）

00（是否排序）

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 26 22 2a e4 36 68 af 3e 5a d2 2f 05 c5 3e 14 df c3 39 53 24 db d6 ea 9e 50 bb 81 66 8e 4d 21 8d 96 0e 25 59 b8 d4 e9 0d e2 c8 dd fa 97 6d 58 f8 ad bf f9 0e 1a d6 25 b1 ec 08 ae f8 3a b9 bb 28 37 3c c6 03

解密数据（SessionKey）：

FF FF （下次获取的偏移位置，FF FF表示结束）

12 3A 12 CA （QQ号码）

00 00 （头像）

11 （年龄）

00 （性别）

0B （昵称长度）

30 6F 30 E0 F5 B4 BA BC 6F 86 88 00 （昵称：0o0圊春紀唸）

88 02 40 07 C7 0B 01 （用户标志）

15 4C 8F 9C （QQ号码）

00 8D

02

00

04 （昵称长度）

D0 A1 CF BA 00 （昵称：小虾）

80 02 02 07 D6 03 11（用户标志）

### 十四、好友分组管理0x58

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 58 22 2a 38 25 f5 91 a4 0c 3b db f0 3f cc 39 63 91 fc 87 fa ee 1f 54 4a ad e3 48 3c 2a f2 90 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 58

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令，01为下载，02为上传）

01 （未知）

00 00 00 00

00 00 00 00（起始好友号）

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 58 22 2a fa 52 70 1b 2a 0c b4 66 f9 de 9c 8a 16 86 7b c3 ad 9d ba 93 5f 25 2e 89 3e 7e a7 fe f6 da e1 4a 19 4a fe 6f a5 61 ae fe 6b 00 df 34 eb 9a 6d 4e 03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令，01为下载）

00 （00表示成功）

00 00 00 00

00 00 00 00 （下次下载的偏移值）

12 3A 12 CA （号码）

01 （01表示普通好友，04表示群）

00 （分组编号，00为未分组）

15 4C 8F 9C （号码）

01 （普通好友）

00 （分组编号，00为未分组）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

04 （群）

00 （分组编号，00为未分组）

1C AA 5D 98 （内部群号）

04 （群）

00

### 十五、获取广告地址0x122

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 01 22 22 2a 38 25 f5 91 f5 1e bd 78 ba 24 fa 7e 0b 9c 12 fd 96 91 af 67 03

包头：

02 11 5b

命令：

01 22

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

00 00 00 00 00

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 01 22 22 2a 79 48 03 38 04 44 94 7e a7 68 cc f0 88 03 fc 80 3b 68 39 77 7c e1 95 36 65 68 bc a3 64 76 f2 02 58 ae 0f 53 94 eb fd 43 8b 20 07 7f 84 5b 11 0c ec b9 01 62 f8 1c d3 11 18 22 07 fd 8c 9b dd 5e a2 6f 68 41 53 b0 86 7b 38 6f f9 39 a9 c6 c9 98 53 60 54 ce 56 c9 7c 71 ae ff 1e 70 f2 d7 0b ad c4 fa 4b 0b 37 12 2a d7 92 90 a0 e7 ed ae 75 df 03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

47 BA 39 6E （时间）

00 00 (未知)

06 （地址数目）

0F （长度，15字节）

6D 69 6E 69 73 69 74 65 2E 71 71 2E 63 6F 6D （字符串：minisite.qq.com）

0E （长度，14字节）

6F 69 6D 73 67 61 64 2E 71 71 2E 63 6F 6D （字符串：oimsgad.qq.com）

0F （长度，15字节）

61 64 73 67 72 6F 75 70 2E 71 71 2E 63 6F 6D （字符串：adsgroup.qq.com）

0F （长度，15字节）

61 64 73 68 6D 6D 73 67 2E 71 71 2E 63 6F 6D （字符串：adshmmsg.qq.com）

0E （长度，14字节）

61 64 73 68 6D 63 74 2E 71 71 2E 63 6F 6D （字符串：adshmct.qq.com）

0C （长度，12字节）

74 6F 64 61 79 2E 71 71 2E 63 6F 6D（字符串：today.qq.com）

### 十六、未知命令0x2e

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 2e 22 2a 38 25 f5 91 94 0c 22 f2 44 51 52 0c 69 7c a6 7d 7b 86 e0 ba 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 2e

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

00 00（未知）

### 十七、群命令0x30

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 2a 38 25 f5 91 e2 81 6c 47 b6 96 ea c3 42 4e 1e 09 a5 df bb 18 28 37 2f 85 f7 e7 e8 66 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 30

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

72 （子命令）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

00 00 00 00

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 2a a4 9b 47 e2 ce b7 88 33 1c 19 48 a2 dc c7 a2 99 65 ed 67 fc 35 4d 2b d0 5e ee 24 30 69 78 10 c9 fa 9a 56 58 10 f0 59 1a 73 e0 ca 1a e6 22 28 53 41 8c cf a0 64 88 7d cf f8 1f 8f 5f 04 88 d5 7a 79 88 6b 7b 69 03 70 ff 4d 80 cd ca 35 39 ab 3b 46 b1 d3 6a 4c 95 6b 7e 1b 28 9d 1c 63 2d f8 98 c2 bb ad 0f e4 6b 35 eb 71 9e 20 b2 ba f4 38 82 12 a6 c7 1b ed 08 ee 16 e4 4a 04 e4 50 0e b7 d9 c8 ac e0 df e1 ed 01 db 33 63 f1 c7 4d 2a 79 d0 48 c0 9a 09 d7 ef fa f8 6c 67 ad 65 18 75 bc 48 bd e6 ef 47 7f 15 80 ce ff 4d da b0 3c 01 15 64 44 39 79 cb f1 72 78 19 91 2f f8 34 a6 49 ea da d3 ea 6a 68 be 8c c5 50 24 b3 33 5c e3 45 80 dc d0 85 db 88 3f 17 30 1d f8 2d 49 bb 20 22 8b 52 70 ed 3c e0 a5 1a 58 6d a8 98 11 a0 41 a2 3a a2 9a f4 3e 05 e6 00 64 34 cf c1 a5 95 9c 1a d5 ee f6 0b ce 00 21 0e 90 f7 97 00 73 b2 42 3f 00 1f 85 9b bc 59 f7 b1 c0 a3 f6 c4 a4 a2 98 0a 00 0b 2a d5 0b 81 82 57 78 76 f2 a3 4a 4b 86 8f 2c 86 ae 28 59 c7 6d c8 e7 31 25 15 ab 32 9d b3 a6 a7 8f ec dc cb da 34 7e 4e 11 a7 e8 9d 3f 18 70 81 d8 c8 3b aa c5 fc 09 9f 4b aa d5 de 3c ec c0 c1 c0 06 ac 31 0a fa 64 9e ee 9c b4 41 41 db 43 05 70 8c 5f ce 20 d0 05 6d f9 6a 21 be 37 d3 89 e6 d4 08 87 7e 10 3f 6d c6 01 96 d2 f3 15 ba 96 f1 66 4f 61 d4 56 08 34 8c 64 3c b0 29 33 b2 92 2f 3d 8a 3e f7 fd 97 a8 f0 af 7b 5c 04 1c fd 6f a6 90 a4 f2 9a cd 01 69 d0 09 cc 0e 33 91 33 22 ac d4 d0 c2 54 55 93 a4 d9 8c 9f 65 25 ec 8e 34 24 9b c9 13 33 ad a0 4a 87 88 f9 2a 9d d6 24 7c 6b a4 fe 64 32 69 ce 3b 13 a2 a7 68 03 00 e6 c2 a4 c8 c0 66 0a aa b8 0d 99 c9 e6 8d d7 44 27 67 62 bd 37 b9 1c 93 66 b7 b5 01 aa ac 07 f7 99 2e c1 dc 67 75 65 6a 51 46 23 78 48 0c 10 d4 4f 7c 73 e9 b6 b8 f9 76 3a f2 3e 8e 6f c8 3c 1d 9b 43 56 10 6f 27 76 bf cc 19 d6 29 c7 57 68 31 9c 9c ce 9c e3 05 e5 46 b8 4f 5e a0 ba 07 48 8b 2e ce 8c b7 f9 74 0a 66 6c 9b 75 af 3b 83 55 f0 69 a0 d7 14 dd a5 1c fc 8d 1b 99 b1 03 d2 78 3a 48 11 66 0b b0 ec c5 22 57 a4 9d f7 e4 a8 8b a1 95 55 18 93 ed 3d 3d 63 17 dc e6 f0 5d c6 ef 99 f5 eb c1 70 53 5d fc 5b 77 b0 fe fa f6 6a 06 b5 66 09 c9 03

解密数据（SessionKey）：

72 （子命令）

00 （00表示成功）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

00 AB 26 61 （外部群号：11216481）

00 00 00 03 （群序号）

01 （可能是群类型，表示普通群）

00 10 00 01 （未知）

15 4C 8F 9C （群所有者。这是本人的QQ号码：357339036）

02 （验证方式，01不需要验证，02需要验证，03本群不随便加人）

00 00 00 00 00 00

00 00 01 2F （群分类）

00 64 （未知）

01 00 00 00 01 00 00 00 BB （未知）

0E （群名称长度）

D0 C2 D0 CB CF D8 CA B5 D1 E9 D6 D0 D1 A7 00 （群名称）

00

4D （群公告长度）

4E C4 EA C7 B0 B5 C4 CA B5 D6 D0 B5 C4 B5 D8 C0 ED BA CD C9 FA CE EF C2 DB CC B3 CB AD B9 DC C0 ED A3 BF A3 BF 0D 0A B5 D8 C0 ED 20 64 6C 2E 78 78 73 79 7A 78 2E 63 6F 6D 0D 0A C9 FA CE EF 20 73 77 2E 78 78 73 79 7A 78 2E 63 6F 6D （群公告）

37 （群简介长度）

CE C4 C3 F7 A1 A2 C0 F1 C3 B2 A1 A2 BD A1 BF B5 A1 A2 B8 DF C9 D0 0D 0A D1 A7 D0 A3 CD F8 D5 BE 0D 0A 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 78 78 73 79 7A 78 2E 63 6F 6D （群简介）

00

38 （令牌q长度）

14 6E E1 88 CA CB 60 8B 9C B0 AA 04 8A 95 9C 1E F0 AA C7 00 31 97 B0 F2 67 3B AA 27 21 DD 2E 1D AD CC 0E C5 60 F6 74 39 19 C9 2C 3B AC 28 72 93 DE 20 51 5D 49 42 67 83 （令牌q数据）

38 25 F5 91 （最后加入群的成员？）

00

（下面是排序好的成员列表，每个成员信息由4字节号码和2字节属性值，分别表示属于哪个组织和担任角色。角色值位1表示管理员）

02 1B 96 81 00 00

02 D9 86 B8 00 00

06 AD CE 42 00 00

07 5A CD 9A 00 00

0A 47 AB CA 00 00

0A EF 2F 3F 00 08

……

31 EC C7 AA 00 04

38 25 F5 91 00 00

- 0x222b 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 2b 38 25 f5 91 e2 81 6c 47 b6 96 ea c3 04 89 09 00 1a ca 20 d4 d7 f5 92 86 45 80 f2 c0 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 30

序号：

22 2b

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

71 （子命令）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

00 00 00 03 （群序号）

- 0x222b 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 2b dc 28 d1 cb 49 c0 01 ae 07 83 49 1d 76 a5 c6 1d 28 84 9a da 84 27 28 8e 11 15 4a 61 4f d8 f7 07 03

解密数据（SessionKey）：

71 （子命令）

00 （成功）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

00 AB 26 61 （外部群号）

00 00 00 03 （群序号）

00 00 00 00 00（未知）

- 0x222e 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 2e 38 25 f5 91 1a ae f9 ce b4 51 4d 3f b5 a1 a9 6d 3b 60 36 b9 2b 7f 22 b1 6b 73 7a 1c bf 15 18 00 e9 d9 6e 56 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 30

序号：

22 2e

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

20 （子命令）

00 （未知）

02 （群数目）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

00

00 00 00 00 （未知）

1C AA 5D 98 （内部群号）

00

00 00 00 00（未知）

- 0x222e 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 2e 53 8d 01 70 ef fc 49 91 d8 77 2d ea 91 b3 48 a0 77 b2 95 d6 b2 73 32 41 ec f7 52 c9 47 04 6e 33 03

解密数据（SessionKey）：

20 （子命令）

00 （成功）

02 （群数目）

1C 9F 85 A1 （内部群号）

00

AB 26 61 0F （未知）

1C AA 5D 98 （内部群号）

00

B5 FE 58 0F （未知）

- 0x2230 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 30 38 25 f5 91 0c 0a 85 cb 49 33 e3 8c 62 11 9e 7c 01 e2 73 e9 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 30

序号：

22 30

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

0D （子命令）

- 0x2230 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 30 22 30 0d 61 c2 4e 81 04 8c 7b fe 74 47 e8 48 f3 bb 96 03

解密数据（SessionKey）：

0D （子命令）

00 （成功）

- 0x???? 客户端

解密数据（SessionKey）：

23 （子命令，获取邮箱？？ ）

1C AA 5D 98 （内部群号）

6E （成员个数）

(下面是成员QQ号码列表)

00 08 00 5E

00 0E 56 9A

……

36 F1 DB CB

38 25 F5 91

- 0x???? 服务器

解密数据（SessionKey）：

23 （子命令）

1C AA 5D 98 （内部群号）

00 01 （未知）

04 F4 CD C8 （下次获取的偏移地址，即本次获取的最后一个QQ号的值+1）

00 25 （本次获取个数）

（下面是列表开始）

00 08 00 5E （QQ号码）

00 00 00 00 （未知，则无下文）

00 0E 56 9A （QQ号码）

00 00 00 12 （未知）

11 （长度）

70 6B 6E 65 6F 40 68 6F 74 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D （邮箱：pkneo@hotmail.com）

……

- 0x???? 客户端

解密数据（SessionKey）：

1A （子命令，发送群消息）

1C AA 5D 98 （内部群号）

00 27 （后面的数据的总长度）

00 01 (Content Type, 2字节，0x0001表示纯文件，0x0002表示有自定义表情)

01 (消息分片数，1字节。群消息分片也是最大700字节，但是这个和普通消息不一样的是：这个700包含了这些控制信息)

00 (分片序号，1字节，从0开始)

57 CC (消息id，2字节，同一条消息的不同分片id相同)

00 00 00 00 (4字节，未知)

D3 D0 C8 CB C2 F0 A3 BF 20 (消息内容，最后一个分片追加空格)

00 （分隔）

2E (字体修饰属性，bold，italic之类的，2字节，具体的设置是

i.   bit0-bit4用来表示字体大小，所以最大是32

ii.  bit5表示是否bold

iii. bit6表示是否italic

iv.  bit7表示是否underline

)

FF 80 00 (RGB)

00 （空）

86 02 （GB2312）

BF AC CC E5 5F 47 42 32 33 31 32 (字体名)

14（字体属性字节数）

- 0x???? 服务器

解密数据（SessionKey）：

1A （子命令）

00 （发送成功）

1C AA 5D 98（内部群号）

### 十八、获取天气预报0xa6

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 a6 22 2a 38 25 f5 91 da 1b 95 d6 14 25 c4 b6 56 55 7c 47 0a 04 a8 81 d4 6e 71 d4 ba 35 12 b3 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 a6

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

7D 5A 9D 19 （外网IP）

00 00（未知）

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 a6 22 2a cc d9 f3 dd 57 5e e0 11 71 1a c6 fd 6d 87 cc de c2 e2 f6 b2 52 88 72 65 78 48 6e d4 cd 10 f7 1b 96 60 49 1e a9 ac 27 0a 94 26 a5 ee 3b e6 01 54 2a 2d 34 50 cb 58 49 8c a6 ed 42 56 68 b0 e4 8c 3b 75 89 51 ff 2a 23 0b a2 35 22 74 9c 98 79 bc 63 8e a1 cd 45 3d 02 f6 11 a5 8c de f8 6a d0 34 a0 4c 75 9b 38 6f 46 48 25 36 20 7d bf 4b ea 19 b4 c5 96 30 24 dd 2a 2a 2b 17 23 65 11 ec 5c ce 2d 7f a2 4b d9 ba f9 72 31 cd 9f 39 74 d5 0b e3 35 f6 05 92 27 b8 20 b4 4f 73 91 df 2f 83 b3 5a 87 c7 d1 3a e3 51 ab 48 20 6e 66 7c 95 39 d3 f5 7a f2 34 7b 78 29 2b 77 83 63 f1 a7 f2 ee 13 f7 0b ec 0e d1 ba 78 dd 87 f5 0b 9d 61 b1 bf 56 f6 bd 3a 56 c8 37 83 c2 b2 f8 db 29 c3 8c c5 e2 bf 03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

00 （成功）

06 （名称）

B9 E3 B6 AB CA A1

06 （市名称）

D4 C6 B8 A1 CA D0

01 52 （未知）

00 （市2长度，如果为0，则没有后续字符串。）

03 （03表示72小时预报）

47 C0 43 00 （预报时间）

0A （字符串长度）

D5 F3 D3 EA D7 AA D0 A1 D3 EA （天气情况：阵雨转小）

0A （字符串长度）

CE DE B7 E7 CF F2 CE A2 B7 E7 （风向：无风向微风）

00 0F （最低温度，单位是摄氏度）

00 14 （最高温度，单位是摄氏度）

06 （未知）

2E （字符串长度）

D3 D0 D3 EA A3 AC B3 F6 C3 C5 B1 F0 CD FC C1 CB B4 F8 D3 EA BE DF A1 A3 C2 B7 C3 E6 CA AA BB AC A3 AC C7 EB D0 A1 D0 C4 BC DD CA BB A1 A3 （提示：有雨，出门别忘了带雨具。路面湿滑，请小心驾驶。）

47 C1 94 80 （预报时间）

0A （字符串长度）

D5 F3 D3 EA D7 AA B6 E0 D4 C6 （天气情况：阵雨转多云）

09 （字符串长度）

C4 CF B7 E7 33 2D 34 BC B6 （风向：南风3-4级）

00 0E （最低温度，单位是摄氏度）

00 13 （最高温度，单位是摄氏度）

02 （未知）

1E （字符串长度）

CC EC C6 F8 C7 E7 C0 CA A3 AC B6 E0 D0 A9 D4 CB B6 AF A3 AC D4 F6 C7 BF CC E5 D6 CA A1 A3 （提示：天气晴朗，多些运动，增强体质。）

47 C2 E6 00 （预报时间）

04 （字符串长度）

D5 F3 D3 EA （天气情况：阵雨）

09 （字符串长度）

C4 CF B7 E7 34 2D 35 BC B6 （风向：南风4-5级）

00 0B （最低温度，单位是摄氏度）

00 10 （最高温度，单位是摄氏度）

04 （未知）

18 （字符串长度）

D5 F3 D3 EA A3 AC B3 F6 C3 C5 B1 F0 CD FC C1 CB B4 F8 D3 EA BE DF A1 A3 （阵雨，出门别忘了带雨具。）

00 00（结束）

### 十九、未知命令0xc6

- 0x222a 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 c6 22 2a 38 25 f5 91 ae 89 37 9e 8a 7c 62 49 fd b9 3a 5c 48 21 c7 62 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 c6

序号：

22 2a

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

02 （子命令）

00 00 00 00

- 0x222a 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 c6 22 2a da 84 09 5e 3a cb e0 3b cb 65 d7 dd 66 23 ea ff 73 64 e0 8c f6 9f c7 10 d4 4f 9e 1a b4 de 64 bb 03

解密数据（SessionKey）：

02 （子命令）

00 （成功）

00 01 2C 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00（未知）

### 二十、获取在线好友0x27

- 0x222b 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 27 22 2b 38 25 f5 91 82 8d 75 23 bf 82 97 29 10 83 19 f1 2c c0 7f aa 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 27

序号：

22 2b

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

02 （02表示获取在线好友列表，03表示获取在线QQ服务好友列表）

00 00 00 00（偏移位置）

- 0x222b 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 27 22 2b 5a 6a 7c d0 2e aa 77 36 e1 11 86 a9 b0 37 54 ba 03

解密数据（SessionKey）：

FF （下次读取的偏移位置）

（这个QQ没有在线好友列表(，所以我在另外一个QQ的数据里复制过来。）

1F 27 6F DA （QQ号码）

01 （未知）

DA 0F CA 5E （IP地址）

39 25 （端口）

00 （未知）

0A （登录模式，0A表示在线，1E表示离开，32不知表示什么）

06 A9 （未知）

2E 1E B1 0E 33 5A 43 A6 27 A2 B0 1D 93 C1 AB 59 （通讯钥匙）

00 80 （未知）

02 （属性1）

00 （属性2）

00 00 （未知）

00 （未知，总是0）

00 00 00 00 （未知，经常是0）

### 二十一、未知命令0xc9

- 0x222e 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 c9 22 2e 38 25 f5 91 7f 9b f2 89 d2 50 9f fe 6b 0b 29 9f ab da ae 02 1b 6f 90 04 7f c4 b7 08 d7 5d 87 d2 dc c5 78 7d 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 c9

序号：

22 2e

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

00 00 00 00 06 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00（未知）

- 0x222e 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 c9 22 2e 31 63 7f dc ed 28 b6 bf 8d 5a e0 3c 74 4d 19 12 df 22 9f 3c ce 64 ad 9f 03

解密数据（SessionKey）：

00 00 00 00 00 00 00 00 00（未知）

### 二十二、未知命令0xbe

- 0x222e 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 be 22 2e 38 25 f5 91 48 ac 3b a8 ca 6a d3 28 98 50 fb 7a 1a fd 40 af 81 fa f9 49 a4 66 d6 6d 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 be

序号：

22 2e

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

08 00 00 00 00 00 00 00 00（未知）

### 二十三、用户属性操作0x65

- 0x2231 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 65 22 31 38 25 f5 91 f0 c7 c8 eb 72 d5 f6 21 48 4c 43 e2 9e 5b 21 b9 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 65

序号：

22 31

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

00 00（起始位置）

- 0x2231 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 65 22 31 87 63 2c db 51 b8 73 70 85 d2 66 69 9a ee 9e aa d1 78 83 67 73 fb 83 13 9d 61 d7 f8 ee 25 cd fd fd 1e 80 29 a9 98 27 fc 52 1e b5 78 98 67 b5 d3 2d 00 04 bd 9c 2d cf 2b 03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

FF FF （结束）

09 （属性字节长度）

38 25 F5 91 （QQ号码）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 （属性）

12 3A 12 CA （QQ号码）

D5 54 08 01 10 3C 20 00 00 （属性）

15 4C 8F 9C （QQ号码）

41 D4 00 00 00 04 00 00 00 （属性）

### 二十四、版本特征0x11c

- 0x2231 客户端

原始数据：

02 11 5b 01 1c 22 31 38 25 f5 91 57 4f d4 cf 7e de 38 15 f1 9f dd a8 ce 56 1c 25 03

包头：

02 11 5b

命令：

01 1c

序号：

22 31

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

06 （子命令）

00 00 00 00 00

- 0x2231 服务器

原始数据：

02 11 5b 01 1c 22 31 d4 0e 60 8f a0 2a 49 95 2a 7b 27 83 be ad 17 4a b0 54 ce 71 ab 63 60 4a 6d 39 94 b7 c4 5d 12 ab 3b 95 d9 e3 2b 38 93 2c 36 89 ad 3d c5 78 1b 5a fd fd 3e 48 ac 52 3a 70 9b 3c 3d 64 04 23 93 f5 22 b8 9d f8 cb b4 14 8a 43 f5 6d da 6a ef 36 cc 34 99 16 cd 54 31 40 f9 99 f6 3d 5d 9f c8 a6 79 8f 52 bb b4 9c 4e 1a ed 48 ec c7 51 4e ce 1f 5f 92 1a 5d b9 6c 8e 4f 59 c3 92 6f be 51 5e 58 63 9b db ea a4 be c5 dc 2c 71 47 b7 5c f2 0c 28 72 40 17 e9 24 80 ff 84 99 8b 63 4d c4 60 72 7a f4 c1 77 d2 20 ad 18 f2 76 00 d3 c8 d1 bc 33 ab b3 9e 69 52 2c 2f 01 99 1d ec b3 24 26 31 c3 a8 43 63 74 e0 1e 9e cc 62 31 3d 11 ec e4 55 32 b3 ec b5 d4 f1 a1 34 85 79 4b dd 03 16 9b 7a d1 d3 c8 44 f9 90 69 0c d3 6e 5a d2 e5 b6 67 7e 77 26 9c bd 71 cb af 94 dd f5 b9 18 cc ba a4 ab 98 48 44 af 46 71 f5 fe 40 34 f7 5a fd d7 8d 8f 7f 1a 52 6d cb f3 e6 c6 f1 25 2a 9e fc 64 38 9c 1d 0e e9 fe a0 dc 4b 5e 13 60 e7 85 1d 1b d4 08 b0 41 83 f7 a9 66 91 fc a6 19 cd fd 14 79 6d 2e 0c a6 ce 17 95 4f 9e 5f bf a5 76 60 3e c9 05 53 d2 68 7a 7e fb 13 e6 b6 22 3d f1 1f ad 55 15 61 9c 57 7e 1d e2 a5 41 9f 10 4b 62 d0 51 81 15 76 68 db 0f 11 da d4 09 60 6c 6e 57 83 66 d8 b6 76 f9 10 60 1d 36 6c 42 13 a4 72 c7 84 49 22 56 54 11 9d e6 c2 6f 1d 5d 63 30 fe 7a 6b 32 2d 20 a3 84 90 79 a1 47 44 1c 78 ac e9 7d 29 ed 00 6c 74 8f be 35 6a 89 19 1b 61 5a 26 be 7b 27 b7 2b 4a 33 38 9a 50 b1 21 cb 2e 2d cb 02 e3 fe 0c 2d a3 d0 83 b8 90 40 5d cd b2 ed 7a 9d 95 c5 6f 11 0f d6 73 b0 22 45 1f dd a0 6c cf 98 4e 3d b2 f5 43 e3 54 c5 b7 45 63 9c cb 20 c4 36 02 4b 8f 63 ac 8a c9 78 1e 86 f9 9d da ae 02 2c bd 8e 4b 1f 33 d9 a4 4f d3 45 7b 2a 28 0d 23 29 90 d8 fa 62 5b bc 74 7f bd 8a 8a 0c 2a 11 19 e1 da 46 a1 f1 72 7c 54 b1 4e 11 d1 44 80 f4 df 1f b0 50 35 26 06 0d 60 34 fb 1e 87 ee 08 89 cf bd 67 c8 16 e3 9d c6 f9 ee 94 66 74 a8 61 26 b7 11 7e e0 39 da 20 5b 84 65 9b 1c 32 b8 3c 3d 1e b7 a1 41 45 b0 7b 80 a6 c2 50 c2 c3 48 b3 62 55 fe 10 72 2c a1 aa 62 09 43 51 3e c6 2e 71 9f 1a 5f ec 2a 58 d0 e3 cb 33 df cb 6c a2 44 87 e6 64 9c ac 13 4a a5 2e 07 04 6b b3 a7 ce c2 21 8e 10 a8 2e 97 c2 5f 71 a4 95 de f2 d8 11 02 d7 b2 c6 21 f0 e4 4f 9b 72 39 3d 5e 30 f3 0c 48 28 0e 30 5d 17 54 4c 71 a6 bd e6 6c 6a c7 83 d9 ea c1 07 c5 25 ac c9 ac 5b 17 98 64 84 6b 07 66 da 08 c0 c5 d3 d9 79 48 83 59 f4 d2 77 11 e0 e6 bb 92 ef ce 75 08 fd fa f3 2c c8 13 16 5c da d5 d9 1b f5 98 bf db cc 53 df 2b 30 1c 30 e7 f9 5d f0 e3 58 8b bb ee 78 fb 96 38 4a 69 7a e4 46 b7 79 a0 91 0b 4c aa cb 6d 1a 52 77 bd 93 91 b5 b5 b8 1f eb f7 c5 6e a3 c7 da 08 a0 49 3c 88 d3 dc 67 76 e4 a1 1b 8c 72 37 93 22 9d d5 d8 d0 ff c4 1f de d5 3f 03

解密数据（SessionKey）：

06 （子命令）

00 00 00 2C

05 （5条特征广告）

01 00 00 00 01 00 00 00 07 00 00 （未知）

30 （字符串长度）

E6 9F A5 E7 9C 8B E8 81 8A E5 A4 A9 E8 AE B0 E5 BD 95 E8 AF B7 E7 82 B9 E5 87 BB E5 B7 A5 E5 85 B7 E6 9D A1 E5 8F B3 E4 BE A7 E6 8C 89 E9 92 AE （字符串：查看聊天记录请点击工具条右侧按钮）

45 （字符串长度）

E8 81 8A E5 A4 A9 E8 AE B0 E5 BD 95 E5 85 A8 E6 96 B0 E4 BD 93 E9 AA 8C EF BC 8C E8 AF B7 E7 82 B9 E5 87 BB E5 B7 A5 E5 85 B7 E6 9D A1 E5 8F B3 E4 BE A7 E6 8C 89 E9 92 AE E5 BC 80 E5 90 AF E4 BD 93 E9 AA 8C （字符串：聊天记录全新体验，请点击工具条右侧按钮开启体验）

2C （字符串长度）

68 74 74 70 3A 2F 2F 69 6D 2E 71 71 2E 63 6F 6D 2F 71 71 2F 61 66 66 69 63 68 65 2F 32 30 30 37 2F 31 32 2F 32 37 2E 73 68 74 6D 6C （字符串：http://im.qq.com/qq/affiche/2007/12/27.shtml）

01 00 00 00 21 00 00 00 07 00 00 （未知）

26 （字符串长度）

E5 85 A8 E6 96 B0 51 51 E8 B6 85 E7 BA A7 E8 AF AD E9 9F B3 E9 AB 98 E6 95 88 E6 B5 81 E7 95 85 E6 B8 85 E6 99 B0 （字符串：全新QQ超级语音高效流畅清晰）

3B （字符串长度）

E5 85 A8 E9 9D A2 E4 BC 98 E5 8C 96 E7 9A 84 51 51 E8 B6 85 E7 BA A7 E8 AF AD E9 9F B3 E7 9A 84 E8 BF 9E E6 8E A5 E9 80 9F E5 BA A6 E3 80 81 E9 80 9A E8 AF 9D E8 B4 A8 E9 87 8F （字符串：全面优化的QQ超级语音的连接速度、通话质量）

35 （字符串长度）

68 74 74 70 3A 2F 2F 69 6D 2E 71 71 2E 63 6F 6D 2F 71 71 2F 32 30 30 37 2F 69 69 5F 73 74 61 6E 64 61 72 64 2F 64 65 74 61 69 6C 2E 73 68 74 6D 6C 23 61 30 32 (字符串：http://im.qq.com/qq/2007/ii_standard/detail.shtml)

……（好无聊的信息，我都不想分析下去）

- 0x2232 客户端

原始数据：

02 11 5b 01 1c 22 32 38 25 f5 91 84 c9 b5 4d e3 a7 c7 23 cb 24 29 dc da 69 f6 d8 c2 cb c4 e1 db 3d e8 2d 6d 01 ff eb d8 d4 00 9a 3f 1d 61 5b bf 7d 5b f7 03

包头：

02 11 5b

命令：

01 1c

序号：

22 32

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

06 （子命令）

00 00 00 2C 05 00 00 00 01 00 00 00 21 00 00 00 22 00 00 00 26 00 00 00 2B（未知）

- 0x2232 服务器

原始数据：

02 11 5b 01 1c 22 32 2a b7 6f 4a a3 f2 c5 7c 11 12 e9 02 3c e2 a6 61 ce e0 fc ba 58 a9 5f dc 9c 68 99 cc 02 5c 3f 73 70 63 fc ca 4a ec 25 d5 7c 6b 10 78 b3 d2 0e 1d d7 31 05 b5 d1 62 0a 45 4f 18 0a ff b1 9b e7 3f 71 00 8a 4d df ff 96 f9 40 a0 0b bb 6c 0b 45 cf 12 e6 2f e0 bb 64 93 68 a8 0d 64 4a 49 31 b2 ae 8f 1e de c9 8c 18 74 b1 83 05 65 d4 c0 b3 d2 14 c2 4e e3 c6 3e bb bb ca 7a c9 e6 f4 3e 82 5c c4 a9 53 74 65 ba 53 48 96 22 6f 78 16 10 50 83 51 03 5c bc 64 60 a0 f0 42 62 b5 c5 a6 f6 a3 82 5d 69 e2 f6 7a 99 08 ba 46 2c f5 d0 2f a7 a4 a1 91 fc 8b 91 41 ca af d3 df c7 2e 37 b6 99 0f 93 ee 4f 8f 4c f7 d8 aa cb 44 d0 8d 1c 00 ee a1 0a b8 49 e2 62 c5 60 a7 f4 51 c9 81 87 b5 95 ed ed 9f 98 40 bd b1 32 c4 80 a7 76 ed 7a b4 ca 07 93 fc b3 95 4b ca f8 00 a7 ad 21 b0 98 6f 07 90 51 00 39 dc e4 36 6c a3 0e e8 cd d9 6f c5 25 b2 e2 d8 55 67 19 a3 a9 c5 82 e7 0e 11 df af fa 33 b7 32 08 2f 1e bb 3d e9 e0 90 e5 39 57 c2 77 76 b7 4e fd 1d 45 9e b0 b0 c8 66 aa 3c 54 98 e8 06 89 90 d2 51 57 50 fc 63 3b 6d a4 65 3d 19 36 c1 d4 d6 da fd ef d8 63 0e 96 88 21 0f 13 99 4f 3f e3 e4 3b 40 52 1f 0b b1 63 52 89 5c fb 21 6a fa 6c 51 81 c4 27 41 d4 78 dd 6a 00 9e 51 92 60 51 ee 6b a6 a4 da 1d a1 38 a0 87 6e fe e7 e3 66 6a ad 54 6f fd 52 c9 5c 78 45 0f 89 25 2a e3 a8 50 11 00 28 63 d1 f8 0a 71 83 cb 23 3a 59 3f b5 df 36 4b af f5 26 de 21 98 a9 81 82 b3 01 b1 e0 37 53 93 ea 76 95 4c 1e 64 a9 51 3a bb 4b 9a 73 43 df d3 7e 1f 91 91 5b 1f c8 58 05 f2 90 a8 b5 e4 e6 dc f5 b1 3d 56 50 5a 44 83 4e e0 aa d3 5a 45 f5 a6 93 7d 95 01 1b 0b a8 fd 26 40 4c 11 97 c0 c1 e4 a6 d0 1c 8f fc 3f 31 2e f5 16 1d a2 5b 83 ee 22 29 1e a6 0f 08 d2 f7 2a 7b 7e ce 92 31 e8 0e fc 7f 3f 59 db fc 43 97 71 f1 9c 80 a0 80 e7 72 fb 00 7f 01 bf 17 8c c0 1a 2d fb 5c c5 8c 70 37 51 bd 60 f7 e1 87 8f 5f 96 b1 50 82 5e 1c c8 e2 a6 08 2c a5 95 1e 53 ca 79 15 19 0b 3f 3c 57 9d 6a 09 bb 14 54 54 ff 37 17 b2 fc f3 fc f3 37 9d 63 9d 29 b3 80 4f 3c 37 e9 7d ba 29 40 7d fc 06 22 c3 49 0f f1 c2 e5 87 17 ee a0 f0 16 d8 15 34 49 8e 85 b2 90 1f 6c f6 e6 e9 b2 ac be 03 87 c3 e6 4a a7 39 81 16 6c 7e bc ef ed ac b0 ec af 0c 91 12 bb bd 6c ff 89 70 63 53 17 3c 13 38 ee c3 4e 03

解密数据（SessionKey）：

（又是广告，不分析了。）

### 二十五、获取好友签名0x67

- 0x2231 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 67 22 31 38 25 f5 91 a4 3b c0 77 e8 43 b3 2a 58 1d a8 a4 63 cc 9a 78 b7 c4 5a 02 0a bd b7 56 94 b9 9f 8a b3 a2 3c 64 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 67

序号：

22 31

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

03 （子命令）

00 （未知）

02 (QQ号码数目)

12 3A 12 CA （QQ号码）

00 00 00 00 （未知）

15 4C 8F 9C （QQ号码）

00 00 00 00 （未知）

- 0x2231 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 67 22 31 3f b4 ce 20 cf 58 71 7b 1d 29 67 19 74 52 43 78 af e7 d9 be d1 a0 29 78 86 64 c5 af 67 c4 3f 1d 09 6d 00 21 f7 ca 84 e4 01 95 bf 3c 8f ee 51 8e b2 bf 66 03 be 7f 27 f7 34 88 6f b9 46 4e c5 6f 38 e3 66 ae 05 f3 81 ea 9e 77 1a b0 fd 5c 30 29 47 de 29 15 86 ff 3c 15 bb 14 b8 2e 47 13 bc a3 21 b5 63 82 54 d3 dd 19 e6 15 9b 11 f7 74 65 12 65 24 2e cc d0 f7 52 17 00 f5 d7 79 6d bd 35 a1 62 d4 b5 a0 7c 52 34 af bc e1 57 79 70 e6 56 86 03

解密数据（SessionKey）：

03 （子命令）

00 （成功）

15 4C 8F 9D （下次获取的偏移值，这是最大QQ号的值+1，即0x154C8F9C(QQ:357339036)+1）

12 3A 12 CA (QQ号码)

47 B5 53 74 （时间）

5C （签名长度）

A1 DA 92 6E 90 DB 9B 92 2A A1 F0 A1 F0 2A 98 DD 83 CC A3 AC 8D 6B A0 BF D7 C5 81 7D B0 D7 C9 D7 DE D0 A3 AC 81 7D CC A4 D7 C5 8D 6B B0 D7 C9 D7 C4 5F D3 A1 A3 AC A9 60 9A 69 A9 60 9A 69 A3 AC E0 CB E8 F6 83 CC D1 C4 2D 2D 2D 2D 2D 81 7D A3 A6 8D 6B A3 A1 A1 C9 5F A1 C9 A1 DB （签名内容：≮抧愛洅*○○*樰兲，峩牽着亇白勺扌，亇踏着峩白勺腳印，ー歩ー歩，嗨桷兲涯-----亇＆峩！∩_∩）

15 4C 8F 9C (QQ号码

47 B1 15 3D （签名修改时间）

11 （签名长度）

49 27 6D 20 61 20 68 61 63 6B 65 72 20 6E 6F 77 21（签名内容：I'm a hacker now!）

### 二十六、等级信息0x5C

- 0x2234 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 5c 22 34 38 25 f5 91 b8 1b da 67 ac 2b db e0 9c 19 c8 67 a8 03 64 46 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 5c

序号：

22 34

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

08 （子命令）

38 25 F5 91 （QQ号码）

00（结束）

- 0x2234 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 5c 22 34 ad 48 3e ca f9 7e 43 1a 3c 06 25 2e 91 62 d5 01 e9 97 28 10 ac d0 8d 96 37 ac 34 b6 57 2b 40 77 39 15 44 96 be 0f da 05 39 e1 29 2f b6 75 7d a6 0c 34 b8 e6 5b 82 b9 37 61 3e 6f 9b e9 e5 da 77 9a 02 ee 42 5c b0 41 89 4d 54 55 58 05 90 39 98 2b 46 5e 4f 17 c4 ac 09 9b f2 c5 8b b6 f9 d0 6d a6 da 16 c9 25 6a 07 ab c9 31 61 5e 0b 1b 82 1e 75 92 fd 4b 7d b3 ac a4 d1 54 93 85 f8 56 01 95 49 a4 05 8e 48 2b ea 30 2e 1d 4b 5e d6 f1 8f 2a 1c 36 f1 9c b3 fc 4e 04 f9 86 3c f7 21 e2 56 4f f7 3f 2c 7d da e8 bc a9 df 0b fb c2 88 cf ce 6e 04 42 62 ad f6 a8 0d 03 3e 6e 07 6c bc 6b d0 13 33 77 13 60 02 a7 fb ee 2e c2 35 41 ba b9 18 b0 11 f2 ee c0 29 36 4c 05 1b 72 1b 49 fb 3a dd c3 18 3f 86 48 35 ae b7 91 c1 27 d3 c4 2a ca a3 7b 91 d6 89 a1 b3 13 73 58 47 18 e2 96 65 c7 70 a0 ba ee 87 56 17 0d da e8 fd 34 28 09 55 2e 04 5d 35 13 67 52 05 c8 33 9a d2 08 ad c2 92 18 58 94 13 d4 dd 98 bf c4 20 9d db 84 ea 9b 99 44 f7 55 8f 52 a8 d8 ed 01 c3 2f 36 7e fb e9 98 9f b1 95 f0 d6 bd 87 63 42 a0 9b bd 30 0e c4 5c 50 3c de 78 20 50 b3 25 56 ea 33 59 2f 58 af e0 49 66 21 b5 34 0d 9e 4a 89 b2 ee 94 02 8e 82 ef de 70 d2 4b 7d 01 ec 72 de 9b fa 05 fe 78 c3 64 c4 ad f7 18 07 40 b6 c9 1d 47 60 6f 7f b1 2a 75 4c 4b 99 d2 16 7b f4 cc 51 21 ed 68 5a 4d cd 30 3a 94 23 03

解密数据（SessionKey）：

08 (子命令)

38 25 F5 91 （QQ号码）

00 00 00 03 （等级？）

00 00 00 04 （活跃天数）

00 00 00 01 （剩余升级天数）

00

32 （消息长度）

C9 D0 CE B4 BF AA CD A8 BB E1 D4 B1 A3 AC C1 A2 BC B4 B5 E3 BB F7 C1 CB BD E2 BB E1 D4 B1 CC D8 C8 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00（消息内容：尚未开通会员，立即点击了解会员特权）

00

28 （消息长度）

B5 C8 BC B6 A3 BA 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （消息内容：(等级：0 ）

00

46 （消息长度）

BB EE D4 BE CC EC CA FD A3 BA 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （消息内容：活跃天数：4 ）

00

46 （消息长度）

C9 FD BC B6 CA A3 D3 E0 BB EE D4 BE CC EC CA FD A3 BA 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （消息内容：升级剩余活跃天数：1 ）

00

28 （消息长度）

51 51 BB E1 D4 B1 B3 C9 B3 A4 BD D7 B6 CE A3 BA 56 49 50 24 56 49 50 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （消息内容：(QQ会员成长阶段：VIP$VIP$ ）

00

32 （消息长度）

B5 C8 BC B6 A3 BA 24 4C 45 56 45 4C 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （消息内容：等级：$LEVEL$ ）

00

32 （消息长度）

B5 C8 BC B6 A3 BA 24 4C 45 56 45 4C 24 20 A3 AC 51 51 BB E1 D4 B1 BC D3 CB D9 C9 FD BC B6 D6 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00（消息内容：等级：$LEVEL$ ，QQ会员加速升级中 ）

### 二十七、未知命令0x118

- 0x223e 客户端

原始数据：

02 11 5b 01 18 22 3e 38 25 f5 91 9d 1a 13 76 d4 34 63 c2 fe 42 7c 54 6d 73 3a f2 c4 aa a0 01 63 c5 c2 60 03

包头：

02 11 5b

命令：

01 18

序号：

22 3e

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

01（子命令）

38 25 F5 91 （自己QQ号码）

00 00 00 00 （未知）

- 0x223e 服务器

原始数据：

02 11 5b 01 18 22 3e f8 f1 5b ea 04 9c 31 f9 e3 d9 dd 7f 8a 19 99 73 03

解密数据（SessionKey）：

01 （子命令）

01 00 00 (未知)

### 二十八、未知命令0x109

- 0x2244 客户端

原始数据：

02 11 5b 01 09 22 44 38 25 f5 91 39 b9 80 37 77 5b ad 80 ef cd 97 56 ea 70 b5 a6 00 7c b3 d3 51 54 72 14 03

包头：

02 11 5b

命令：

01 09

序号：

22 44

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

02 （子命令）

38 25 F5 91（自己QQ号码）

00 00 00 00 00 00 00 00（未知）

- 0x2244 服务器

原始数据：

02 11 5b 01 09 22 44 aa 63 c9 a2 93 8b 8b 90 19 09 2a 6d ce 04 66 4a 3e a3 b2 4d 35 0e 87 f1 57 3c d5 9e 62 fe dd fb 82 8b 35 2b 90 5b 40 8b 0e f3 b8 56 d7 c9 a8 93 f5 e9 54 bf 0c a0 4f 8b 03

解密数据（SessionKey）：

02 （子命令）

01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 05 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 00 00 00

### 二十九、无聊信息0xd8

- 0x2248 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 d8 22 48 38 25 f5 91 de 37 69 66 98 2b f3 67 68 86 60 57 d2 77 a4 3b fc 03 40 8e ec a4 09 1d ae b6 ac 91 e2 18 dc 3f b8 03 ef ed e8 5f 8f 55 97 96 dd cf 94 d2 10 e7 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 d8

序号：

22 48

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

06（子命令）

00 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00（未知）

- 0x2248 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 d8 22 48 65 9f ae 2f 4b 73 a5 31 bb 93 2a 5e 91 96 5d 2b 55 3b 1f 55 d0 11 03 c3 a8 a1 82 5d 72 43 06 d5 af 89 ed bd f7 66 90 b7 6e c0 0a cd 25 ac f2 94 00 32 05 60 8f 85 08 2b 1a 01 48 9f de f2 dd 49 d4 b6 a6 1a bb 92 8d 0b 80 66 95 d3 d0 3a be cb 2e c1 18 48 83 da b3 bf 7a d8 05 d1 b9 10 99 e5 b8 0b df 87 0d e6 e1 4d e9 ec 53 26 63 2d 0c 13 6d dd 5e e3 42 3d ba b8 03

解密数据（SessionKey）：

06 （子命令）

00 00 00 00 00 00 00 00 00

00

11 （字符串长度）

BD F8 C8 EB CE CA CE CA B8 F6 C8 CB D6 D0 D0 C4 00 （字符串内容：进入问问个人中心）

00

4A （字符串长度）

68 74 74 70 3A 2F 2F 6A 75 6D 70 2E 71 71 2E 63 6F 6D 2F 63 6C 69 65 6E 74 75 72 6C 5F 32 31 36 3F 63 6C 69 65 6E 74 75 69 6E 3D 24 55 49 4E 24 26 63 6C 69 65 6E 74 6B 65 79 3D 24 4B 45 59 24 26 74 3D 36 26 66 3D 33 30 00（字符串内容：

http://jump.qq.com/clienturl_216?clientuin=$UIN$&clientkey=$KEY$&t=6&f=30

）

### 三十、未知命令0x120

- 0x2248 客户端

原始数据：

02 11 5b 01 20 22 48 38 25 f5 91 45 16 95 e5 41 11 66 59 7c dd 0b a9 a5 58 c8 46 f2 26 37 d3 49 67 7b 2a 03

包头：

02 11 5b

命令：

01 20

序号：

22 48

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

00 00 00 01 00 01 01 （未知）

- 0x2248 服务器

原始数据：

02 11 5b 01 20 22 48 34 b7 a4 f9 ca 24 9e 17 5c e0 6c 14 12 09 c1 0d 72 84 b0 eb 53 75 3f 03 8c b6 a6 b9 05 f3 ba 5d 76 0e d8 37 48 7b 9e eb b7 18 0b e5 be a5 8e 5b 6a ae ac 67 a3 c6 77 d6 74 55 b9 1a 36 3d ff 51 28 06 51 8e 9e fd 43 5b 03

解密数据（SessionKey）：

00 00 00 00 00 01 01 00 00 01 00 01 48 9C 35 40 48 B1 85 80 24 47 4B A4 06 DB 80 00 00 47 7D 97 B8 47 4B A4 06 47 9A B1 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （未知）

### 三十一、保存信息0xa1

- 0x2248 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 a1 22 48 38 25 f5 91 0a 2d 3e 1e f0 60 06 79 89 08 fe 81 86 3e 1f c0 ba 3e 78 28 08 13 f8 fe 6e ac 1f 0f 26 c6 37 b3 f1 f2 cf 8b f9 28 42 ba 93 86 5f 07 0c 40 8e d2 f9 dd c1 68 56 df 98 f3 04 25 9a 1c ed 43 52 0c 28 c2 67 8a 8c 0c 4b 3a 41 0c 79 11 b1 b3 79 f3 44 2d 03 4e 40 fa cb 4d 8f 5e 69 64 f9 87 93 fe 1c cd 4a 67 ba 70 5e 53 3e be 1e a9 9f 1b 35 82 5a 73 b6 1e 88 d3 e3 e2 62 f1 7d 54 b3 76 85 33 35 d9 0f cf 1f ba 88 90 fe dc ae f9 5b d3 ac 10 92 67 fe 17 f9 5a 13 4b d3 26 0d 79 9f c8 e1 6d 05 9f 09 44 55 36 9d 3b fb 82 39 a6 2a e7 6c 6d 57 42 92 89 af 00 84 93 66 f3 b7 57 8d 0c db ee 3a c4 35 e6 22 98 6b 43 e8 c6 17 e2 60 e0 8c ca 38 ff 88 83 a3 ff 75 81 82 95 3a 69 67 a3 3f 8b 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 a1

序号：

22 48

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

B7 A6 F7 A5 13 4B 31 CF 21 92 76 06 93 F8 54 9A （钥匙，与密码相关，不知怎么得到的。）

01

00 00 00 00 00 B5 14 09 09 00 B4 00 00 00 00 00 04 0E

00 01 00 00 00 00 00 01 E9 03 03 00 00 00 00 00 0D 0C 00 00 06 54 0B 84 08 0D 0D 00 00 02 27 C6 00 00 0D 17 00 00 80 00 00 00 00 14 0F 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00 00 02 00 00 00 06 23 00 FF FF FF FF 02 00 13 04 00 01 00 00 00 05 00 06 22 00 01 00 00 00 00 00 12 66 00 00 00 00 00 03 00 06 1F 00 00 00 00 00 00 00 06 21 00 1E 00 00 03 00 04 12 62 00 00 00 01 00 00 00 06 20 00 D7 00 1F 02 15 03 09 05 00 54 00 36 02 00 00 06 17 00 00 00 01 00 00 00 0B 01 00 09 00 00 00 00 00 0C 02 00 01 00 00 00 00 00 F4 9F 00 CD（暂无法分析）

### 三十二、发送消息0x16

- 0x???? 客户端

正文数据：

67 23 b9 66 89 89 f2 2b 97 30 b6 da a7 e1 92 18 21 7a 04 ee de 7d a0 5f d0 4b ef 23 d0 24 4a 32 8f 13 ec 33 7c 65 f8 d1 37 97 ce 5a 7c 7e 63 e3 e4 73 34 a8 a2 ae e2 d7 f8 d3 d0 a4 dc c2 91 50 7c 03 a6 ad 86 88 10 a8 81 18 5d e6 6f cc f5 90 e9 1e 1a 59 bb ee 9a aa

包头：

02 11 5b

命令：

00 16

序号：

????

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

38 25 F5 91 （发送者QQ号）

15 4C 8F 9C （接受者QQ号）

11 5B （发送者QQ版本）

38 25 F5 91 （发送者QQ号）

15 4C 8F 9C （接收者QQ号）

56 0D F1 87 CF 88 E0 A2 6E F7 6F B9 72 44 AB A5 （发送者QQ号和session key合在一起用md5处理一次的结果）

00 0B （消息类型）

57 F3 （会话ID）

47 FC 89 1D （发送时间）

00 00 （头像）

00 00 00 01 （字体信息）

01 （消息分片数目）

00 （分片序号）

B2 00 （消息ID）

01 （是发送还是自动回复）

68 65 6C 6C 6F 0A 20 00 （消息内容，结尾需要追加一个空格）

0A （字体属性）

00 00 00 （字体颜色RGB）

00 （未知）

86 02 （字符编码：0x8602表示GB）

CB CE CC E5 （字体名称）

0D （字体有关选项及此字节的总字节数）

### 三十三、心跳信息0x02

- 0x???? 客户端

正文数据：

02 6d 80 b4 f2 61 9d 62 4c 2d 45 53 fc 9c 41 07 f3 8c c9 dd 31 8b 5d 47包头：

02 11 5b

命令：

00 02

序号：

????

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

38 25 F5 91 48 00 85 C8（QQ号码+本次登录时间）

- 0x???? 服务器

正文数据：

02 6d 80 b4 f2 61 9d 62 4c 2d 45 53 fc 9c 41 07 f3 8c c9 dd 31 8b 5d 47包头：

02 11 5b

命令：

00 02

序号：

????

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

00

01 F1 2E 19 （在线用户数）

3D 92 9F 01 （客户端ip）

08 C4 （客户端端口）

00 3C （未知）

48 00 86 04 （服务器时间）

00 00 00 00 00

### 三十三、接收消息0x17

- 0x???? 客户端

包头：

02 11 5b

命令：

00 17

序号：

????

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

12 3A 12 CA （发送者QQ）

38 25 F5 91 （接收者QQ）

00 0E 05 4E （序号）

79 0E 60 3C （发送者IP）

1F 40 （端口）

00 84 （类型）

11 5B （版本号）

12 3A 12 CA （发送者QQ）

38 25 F5 91 （接收者QQ）

E3 3E 67 A2 1D B0 88 75 FC D7 99 E1 A6 D9 C3 1B (md5处理的发送方的uid和session key)

00 81 （是否普通消息）

B5 74 （会话ID）

48 00 85 D4 （发送时间）

00 00 （发送头像）

00 00 00 01 （字体属性相关，一般是0x00000001）

00 （消息分片数）

00 （分片序号）

00 00 （消息id）

00 （消息类型，是否自动回复）

00 00 00 C5 E4 E1 88 04 A2 E0 47 A6 42 8B 3A DD 85 1F BF 00 6B 00 00 00 00 00 01 00 00 B5 74 DA 0F CA E4 00 00 01 00 00 27 0F 00 02 00 00 00 FF 00 01 00 00 00 3A 01 00 18 12 3A 12 CA 47 3C 83 A0 6D C6 EF 21 19 D4 BE D0 FF C4 80 3F DB 71 26 CB 02 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 0E 61 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

- 0x???? 服务器

包头：

02 11 5b

命令：

00 02

序号：

????

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

12 3A 12 CA 38 25 F5 91 00 0E 05 4E 79 0E 60 3C（接收包的解密数据前16字节）

- 0x???? 客户端

包头：

02 11 5b

命令：

00 17

序号：

????

QQ号码：

10 4A 61 E3

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

15 4C 8F 9C （发送者QQ）

10 4A 61 E3 （接收者QQ）

00 0C 89 9C （序号）

DB 85 3E 34 （发送者IP）

1F 40 （端口）

00 84 （类型）

11 5B （版本号）

15 4C 8F 9C （发送者QQ）

10 4A 61 E3 （接收者QQ）

C3 45 F9 AE E5 C3 99 7A 59 4F 1B A6 F8 E9 FD 7A (md5处理的发送方的uid和session key)

00 0B （是否普通消息）

3C DA （会话ID）

48 14 14 9F （发送时间）

00 8D （发送头像）

00 00 00 01 （字体属性相关，一般是0x00000001）

00 （消息分片数）

00 （分片序号）

00 00 （消息id）

00 （消息类型，是否自动回复）

00 00 00 （未知）

01 00 CB 00 01 （未知）

68 65 6C 6C 6F 0A 20 00 （消息内容）

0A （尾部字节数，包括本字节）

00 （字体大小）

00 00 00 （RGB）

86 02 （GB2312）

CB CE CC E5 （宋体）

0D （未知）

- 0x???? 客户端

包头：

02 11 5b

命令：

00 17

序号：

????

QQ号码：

10 4A 61 E3

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

1c aa 5d 98 （内部群号）

38 25 f5 91 （接收者QQ）

00 0d d0 71 （序号）

79 0e 4e 20 （发送者IP）

1f 40 （端口）

00 2b （类型）

00 b5 fe 58 （外部群号）

01 （群类型）

00 8b eb 72 （发送者QQ号）

00 00

57 48 （消息序号）

48 12 96 8b （时间）

00 00 01 b9 （未知）

00 3c 00 01 01 00

40 47 （ID？）

00 00 00 00

d3 d0 d0 a9 b6 ab ce f7 b2 bb d3 c3 d4 cb d0 d0 bf b4 b4 fa c2 eb d3 a6 b8 c3 be cd bf c9 d2 d4 d6 aa b5 c0 20 00 （消息内容）

09 00 00 00 00 86 02 cb ce cc e5 0d（字体属性）