# QQ2008贺岁版协议分析（第三次）

Huang Guan

gdxxhg+webqq@gmail.com

http://home.xxsyzx.com

2008年5月1日星期四

### Touch包0x91

  - 0x2aa8 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 91 2a a8 38 25 f5 91 5d 4c af 65 54 44 6d 76 7b ff f0 14 73 e6 0a 95 9d 74 ce b3 b5 fd 61 1d 12 84 a5 04 53 3c b1 d4 f9 27 9c 7c 3f ef f0 bb 3c dc 3f 0f 25 ee 3d 7c 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 91

序号：

2a a8

QQ号码：

38 25 f5 91  （十进制：我的Q，942011793）

临时钥匙A：

5d 4c af 65 54 44 6d 76 7b ff f0 14 73 e6 0a 95 （随机生成）

加密数据：

9d 74 ce b3 b5 fd 61 1d 12 84 a5 04 53 3c b1 d4 f9 27 9c 7c 3f ef f0 bb 3c dc 3f 0f 25 ee 3d 7c

包尾：

03

解密数据（临时钥匙A）：

00 01 (CSP_wRedirectCount)

01 (CSP_cRedirectCount )

00 00 00 02 (CSP_dwConnIspID )

00 00 00 00 (CSP_dwServerReserve )

DB 85 31 A9 (CSP_dwConnIP)

第一次发送该包时，这里的数据全部为0

  - 0x2aa8 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 91 2a a8 ef a7 fc 36 e7 5e f5 df a9 6e e0 e6 5a ba e4 84 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 91

序号：

2a a8

加密数据：

ef a7 fc 36 e7 5e f5 df a9 6e e0 e6 5a ba e4 84

包尾：

03

解密数据（临时钥匙A）：

00 00 ( Success )

### 登录令牌0x62

- 0x221d 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 62 22 1d 38 25 f5 91 00 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 62

序号：

22 1d

QQ号码：

38 25 f5 91

数据：

00

包尾：

03

- 0x221d服务器

原始数据：

02 11 5b 00 62 22 1d 00 18 d3 19 45 57 28 1f 56 dd a6 dd be c1 67 2e 32 92 b9 ee ea 81 65 03 68 8d 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 62

序号：

0x221d

令牌0x62长度：

00 18

令牌0x62数据：

d3 19 45 57 28 1f 56 dd a6 dd be c1 67 2e 32 92 b9 ee ea 81 65 03 68 8d包尾：

03

### 登录令牌0xba

- 0x221d客户端（连发3次）

原始数据：

02 11 5b 00 ba 22 1d 38 25 f5 91 3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca a8 5f f6 ee 00 4b 91 3b 47 65 a5 0a 64 2e 37 a9 65 1f 0b d5 fd 37 84 bf 38 bf ab 64 9c 04 5e c6 37 37 b0 d0 f3 de e3 0f a9 54 4a 6f 84 fc a6 37 e6 33 1d 9e 4e b8 65 35 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 ba

序号：

0x221d

QQ号码：

38 25 f5 91

临时钥匙B：

3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca a8 5f f6 ee 00 4b 91 3b

密文：

47 65 a5 0a 64 2e 37 a9 65 1f 0b d5 fd 37 84 bf 38 bf ab 64 9c 04 5e c6 37 37 b0 d0 f3 de e3 0f a9 54 4a 6f 84 fc a6 37 e6 33 1d 9e 4e b8 65 35

包尾：

03

解密数据（临时钥匙B）：

18 （令牌0x62长度）

D3 19 45 57 28 1F 56 DD A6 DD BE C1 67 2E 32 92 B9 EE EA 81 65 03 68 8D （令牌0x62数据）

03 (如果是发送验证码，这里为04)

00 05（普通登陆）

00 00 00 00

00 (如果需要验证码，这里填1，和服务器包的“表示有验证码数据”一致，具体见myqq源代码)

00 00（0）

- 0x221d 服务器（登录令牌）1

原始数据：

02 11 5b 00 ba 22 1d 4d 3e 4b 31 6d ab de 96 b0 52 f3 3d 93 b8 3d 3b c4 92 2c cb 6c 4c 6d ff d5 96 7d 18 48 68 b6 b8 21 5b d8 b2 13 76 4f 63 8b f8 97 9f 36 4f 26 bd 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 ba

序号：

22 1d

加密数据：

很长。。

包尾：

03

解密数据（临时钥匙B）：

03 00 05

00(1表示有验证码数据)

00

20 （令牌c长度）

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2（令牌c数据）

- 0x221d 服务器（登录令牌）2

原始数据：

02 11 5b 00 ba 22 1d e1 6e bd c8 c6 cf 80 e3 fe e7 26 c0 e3 29 ab 2a 05 4d 7f 3c 74 5e 9c ba d9 6a eb 44 53 ae a2 b1 81 7b 49 b3 9e 9f 46 bb d6 14 4b 90 54 e9 13 a6 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 ba

序号：

22 1d

加密数据：

很长。。

包尾：

03

解密数据（临时钥匙B）：

03 00 05 00 00 20 DF 5E 3F 96 09 7B 7F 7D B6 D7 76 7B 5C 47 8A A6 70 31 4D 36 B6 01 CC B6 C3 1F 6F 4B D1 B9 3B 02

分析同上

- 0x221d 服务器（登录令牌）3

### 四、密码验证0xdd

- 0x221d 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 dd 22 1d 38 25 f5 91 82 57 80 fb d9 c2 2c 72 3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca 08 73 ec e7 85 de 34 40 ab ea 4f fa 43 46 fe 1c 04 0a 32 ac 43 d1 5a ab 9a 0f eb be 0c 2b d3 3a c4 c4 8b 76 b4 8d 04 0d 48 07 35 e6 7e 37 47 c9 4d 92 f4 28 47 da 9e 5f ac 6d 12 a6 63 1f fb dc 9b 0c f8 4e 6a ad 10 3a 8f b3 3f 1f 70 1e ca 87 78 4f 2a c0 7c c9 d0 44 69 69 a5 58 e3 6a 23 c7 30 a1 4f 51 9c 3b 6c 53 a6 b6 c1 6e ed 8e 5c d9 03

随机钥匙：

82 57 80 fb d9 c2 2c 72 3f 6b e0 82 c8 e2 82 ca

密文：

08 73 ec e7 85 de 34 40 ab ea 4f fa 43 46 fe 1c 04 0a 32 ac 43 d1 5a ab 9a 0f eb be 0c 2b d3 3a c4 c4 8b 76 b4 8d 04 0d 48 07 35 e6 7e 37 47 c9 4d 92 f4 28 47 da 9e 5f ac 6d 12 a6 63 1f fb dc 9b 0c f8 4e 6a ad 10 3a 8f b3 3f 1f 70 1e ca 87 78 4f 2a c0 7c c9 d0 44 69 69 a5 58 e3 6a 23 c7 30 a1 4f 51 9c 3b 6c 53 a6 b6 c1 6e ed 8e 5c d9

解密数据(包中的随机钥匙)：

00 5F 00 00

08 04 （Local ID）

01 E0  (Timezone Offset Min)

20 （令牌c长度）

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2 （令牌c数据）

00

20 （密码验证串长度）

B6 88 A7 F6 13 DE 95 8B 0E 60 1C 52 F1 E2 6B 62 FD EA 6D EB 54 10 8F D5 F1 6F 80 E5 75 76 81 2F （密码验证串数据）

00

14 （令牌s长度）

43 DA 31 66 F1 1B 40 A0 FA A8 CB 80 BD 69 BD DB （位置，随机可以）

14 D2 60 C4 （上16字节的CRC32校验码，校验失败，则TX封IP，下次登陆需要验证码了）

00

03 （剩余字节长度）

00 （总是0）

37 1A（密码进行1次md5的结果的第二三字节）

密码验证串经密码钥匙解密后得：

1C 37 1A 16 53 8C 69 E8 6A B2 EB 96 62 AD 88 DA （密码进行1次md5的结果）

00 00 （总是0）

15 A8（验证码p，应该是随机的）

- 0x221d 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 dd 22 1d cb a2 18 53 92 84 c4 1f ac 47 a2 fe ed e1 3a f7 e2 75 b2 3b 88 78 33 9d 42 b9 cf 12 07 7d 21 29 ea 36 ea d7 c4 9d 75 45 b4 85 92 45 54 de 4c 68 0d c9 6d 4c a2 c5 45 f1 61 8a 7a dd 3c b1 f9 7c 93 a0 b2 ee d7 3e dd 72 14 c2 3c 50 a0 f0 63 0f df 4f 87 f3 58 ec 0a ef c3 13 53 4d b4 e8 55 c3 3a 96 f2 dc d1 69 f9 a1 e6 e7 fc cb 23 66 b7 5a 5c c3 0c 95 b6 be 86 dc ac b3 40 03 e1 15 b4 3d d3 b6 02 c7 d3 60 59 0e a9 7b b7 72 f1 55 59 a1 c0 cb f8 8b e4 71 30 5d e8 6a 57 fb 96 3d 8b d8 51 55 84 4e dd 4e b1 36 03

00 97 00 00 00 15 a8 00 20 77 50 8b 34 d2 c1 40 cc cb df c7 96 ac c5 f9 f6 cc b5 26 63 73 b4 db f4 f8 4e e7 89 00 05 c5 6f 00 20 6c 3c 40 26 53 5c 30 56 96 c2 4f 29 21 8c f8 c3 b8 d2 a5 53 08 13 28 e3 a6 b6 88 61 a6 78 f6 40 00 38 c1 46 a7 f2 c9 cc b0 3b 76 7e c4 93 7b ef 8c 17 6b ab 3d 78 0f d6 26 b3 5b e4 7b d4 ac ab d5 f3 96 03 5a 54 74 8b db 86 ca f3 fb bd 39 ac f4 14 c8 53 96 ba fb 77 ce ee

77 39 48 75 47 53 75 57 70 7a 65 70 65 48 35 46 00 00 00 00 00 00

解密数据（密码钥匙）：

00 97 00 00 00 （未知，固定）

15 A8（验证码p）

00

20

2A D0 7D 70 18 8D F9 70 3C DA 49 91 34 D9 DA D0 51 4D C0 83 49 71 FD 9D FB 8C 52 89 D4 74 00 EF

00

20 （数据U长度）

BE 86 4C F0 FA 79 D0 AF 8D D3 87 BE 55 02 FC B3 F0 E7 53 43 F9 7B 56 25 3A F5 BE 34 29 33 3F A7 （数据U）

00

38 （数据V长度）

5A D5 08 72 EA 98 FA 39 42 76 3B 82 40 8F 7C 9B 73 5A 6A E8 55 57 C6 B8 21 03 8A AC C2 D6 38 6D 22 91 1E C4 27 2F 3F 8A 61 53 97 E7 7C 97 F6 50 49 A9 EC 1D 8A 31 8D 6A （数据V）

70 64 49 50 4B 6E 75 36 34 64 71 6B 38 41 62 6E （0x22使用的临时钥匙W）

00 00 00 00 00 00（总是0）

### 五、未知命令0x18

- 0x221d客户端

原始数据：

02 11 5b 00 18 22 1d 38 25 f5 91 00 38 5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a 2d 3f 99 3f da 37 ad fa 20 d7 bf 04 f2 ca 25 0e 4a 06 0f aa 0a a2 0c 83 8c 54 89 e1 53 dd df 67 df de 20 de 41 11 f5 c6 b7 1c 29 c6 15 36 6a 72 36 c9 1a 43 4d 5d 25 1d 68 27 5e 84 09 8d fe ff 94 cb 47 0a 40 cd da d1 6b b1 9f 45 89 f9 32 95 6f ed 06 1d b7 bb a9 cc 3a 58 ed 82 09 a9 bc 05 fc 9a 50 fb 1f c6 56 45 a2 d7 ec 45 a0 6f cb d1 56 b8 eb 13 83 00 e7 54 1a ad 73 20 7c bc c3 5c 07 4d 26 56 4f b1 15 be fd 71 b3 3d 5d 92 22 91 49 32 ab fd 32 b4 50 b6 e4 24 76 8d ab b2 44 b2 e6 a2 54 38 5e b1 d9 dc 72 0a 55 73 26 87 7c 99 9f ba 49 18 88 60 e6 b3 45 aa d4 d2 77 bf 8e fd ea a6 c7 c8 c1 ca f6 6a 82 6a f6 69 2e f3 28 5e 2f c6 fd a7 27 a1 84 26 7e 13 59 f4 90 dc f1 88 b8 e3 73 d7 a6 3a 35 83 b4 ed 8d 19 5f 4f 16 e9 a9 ce 09 3a be 54 cf 90 74 5e 83 0d 52 61 5d bb 76 63 2d 73 59 3f 05 b4 18 5d 36 d4 c6 af d5 ea 77 5a 48 6f fd 4b c8 4e 32 9c bf 15 cd 8d 4b 57 18 fd a3 1e 1d 4f b4 14 24 8b 87 8b a3 2d 1c ac d3 3f f2 9a 1c 35 42 f3 a2 91 74 47 96 cd 5e f5 0e c5 e8 e0 b5 66 ec 04 77 da 76 45 40 ca 1a 49 6f 51 58 10 65 e1 85 48 a4 68 81 36 b5 80 5d 36 ff 4d 1c 4e 3c 1a a3 4c 27 50 f4 ec dd 42 7d fd 62 b4 f4 41 62 72 45 ee 92 9c e7 de 68 e7 ec 9d 77 10 2b b3 d5 ea 83 31 72 06 49 a3 0a de 71 e3 d8 82 53 4a f5 87 91 b5 80 30 95 8f d2 83 8e 9d 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 18

序号：

22 1d

QQ号码：

38 25 f5 91

数据V长度：

00 38

数据V：

5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据(临时钥匙W)：

00 4D 00 00 08 04 01 E0 （未知）

20 （令牌c长度）

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2（令牌c数据）

00 00 00 （未知）

20 （令牌n长度）

73 16 D9 A1 53 CE 38 CA 6B 06 CF 28 FF 02 B4 62 13 AF 5A 5E 29 0A D0 58 A7 30 7B 25 24 95 BF B0 （令牌n）

00 00 00 00 01 3F 00 （未知）

BF AA CA BC B5 DA D2 BB B4 CE BA C5 C2 EB D7 A2 B2 E1 B5 C7 C2 BC 2E 2E 2E 2E 2E 2E CA B1 BC E4 5B 32 30 30 38 2D 30 32 2D 32 34 20 31 37 3A 32 33 3A 31 30 5D 0D 0A 09 B3 F5 CA BC BB AF B5 C7 C2 BC B7 FE CE F1 C6 F7 C1 D0 B1 ED A3 AC C9 CF B4 CE B5 C4 B5 C7 C2 BC B7 BD CA BD CE AA A1 BE B3 F5 CA BC B5 C7 C2 BC B7 BD CA BD A1 BF 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 33 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 36 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44 50 B7 FE CE F1 C6 F7 A1 BE 73 7A 37 2E 74 65 6E 63 65 6E 74 2E 63 6F 6D 3A 38 30 30 30 A1 BF D0 E8 D2 AA D3 F2 C3 FB BD E2 CE F6 2E 2E 2E 0D 0A 09 55 44（318字节的字符串，内容为：开始第一次号码注册登录......时间[2008-02-24 17:23:10]

初始化登录服务器列表，上次的登录方式为【初始登录方式】

UDP服务器【sz.tencent.com:8000】需要域名解析...

UDP服务器【sz3.tencent.com:8000】需要域名解析...

UDP服务器【sz6.tencent.com:8000】需要域名解析...

UDP服务器【sz7.tencent.com:8000】需要域名解析...

UD

）

- 0x221d 服务器

原始数据：

02 01 00 00 18 22 1d ef d0 f9 c4 86 77 96 03 f6 9a bc a2 c8 b3 6b 0a e0 b3 ae 6b cb 8a 7a 93 05 5a ab 2c 0d 41 8f e3 c0 60 e8 eb f4 cc bf b2 e3 56 06 43 d8 be a0 68 03

解密数据（密码钥匙）：

00 1E 00 00 00 1A 82 （未知）

00

（下面开始为好友和群列表）

12 3A 12 CA (号码：305795786)

01 （好友）

00

15 4C 8F 9C (号码：357339036)

01 （好友）

00

1C 9F 85 A1 (号码：480216481)

04 （群）

00

1C AA 5D 98 (号码：480927128)

04 （群）

00

00 00

### 六、登录0x22

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 22 22 27 38 25 f5 91 00 38 5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a 69 51 98 e3 4e a1 ca de 8d 74 80 ea dc 33 2b 04 42 6a 80 df 1b 34 3b 94 2b 61 b3 88 ca 1e 4f dd f3 a9 1c e5 45 6e 88 ef b0 a9 78 50 b2 75 bd 09 9d da 25 b8 5c 2b 23 a8 45 c6 b2 cf 0e 23 e8 d5 0a 70 3a 36 0a d4 db c8 08 68 ca 79 45 c5 5f 92 90 95 88 a6 7b 1d c8 ab 9a 37 cb 65 d6 6b cc 0d aa 3e 60 ee a5 1e 07 49 03 4d 54 e7 02 cb 52 8f 74 e3 3d b8 49 73 6b 7d ac 5d d0 b2 63 7b c3 5b 98 f1 20 05 0e 37 93 9a 71 88 2d a8 a6 e0 20 61 76 bf 29 17 77 9a 7f 0b ad ef c8 ec c1 eb 46 0a 07 79 68 f1 c9 7a 04 07 03 a7 33 45 7e 10 50 0c 67 2a 73 44 5d 86 88 30 ce cc a9 1b 0c ce 05 fb 3e 55 8e 81 42 d9 e6 1f bc 2e 1c b7 75 a8 70 4a 1b 6e 9c 72 3a ac 9c 22 e8 c3 75 0e c4 ac 0e 91 02 c0 1e 7b fe dd 4f d2 9d 83 83 5e a2 06 dc f9 00 3c 38 c3 87 9e be fe 6e 96 e1 96 b1 b1 13 97 b8 c9 f3 82 0a 1f 72 c0 b9 cd 81 0e d8 e1 66 8c 1b c4 3d 2b 31 db 84 73 07 e6 16 1c 1a 79 9b 16 b4 13 06 26 d4 1f dc 89 46 05 6b 8b e2 30 80 d0 9e c6 5e 92 32 2d 54 7c 3e 38 ee 68 55 6c 8f b8 3b dc 05 5f ef 58 07 e3 c8 88 07 57 0f 0c 2a f4 d4 e7 b7 9a 50 f7 79 05 66 e7 d9 cc d5 12 52 f2 cf 2f 8b 8d 35 e0 05 ea 96 28 f8 a9 e5 20 d4 7f 9b 2a 50 e8 49 61 26 3b d5 e0 e0 6c 36 99 c3 7e 90 89 dc 42 8c d6 66 5c cb 1b 6b b2 a3 50 f4 31 72 09 d0 dc c4 99 70 dc 66 bd 41 81 f9 a1 1d 63 b6 3f a1 ba 71 9f 95 b9 56 02 16 2a 0d 29 15 78 36 ae 37 9f 7a 9a fb 6d a4 f1 11 2f a0 71 79 27 08 ba bb b9 e1 ef b1 b9 95 a0 db ae 16 dc a3 92 b5 b5 9e 11 68 76 1e 41 49 13 f4 4c e8 04 52 22 86 ad f7 2f 70 29 4f 41 5b be 32 34 5d 0d eb 7f 4b 33 93 ed b1 1d b2 0b 10 8a 86 1b 61 f0 b3 4f 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 22

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

数据V长度：

00 38

数据V：

5a d5 08 72 ea 98 fa 39 42 76 3b 82 40 8f 7c 9b 73 5a 6a e8 55 57 c6 b8 21 03 8a ac c2 d6 38 6d 22 91 1e c4 27 2f 3f 8a 61 53 97 e7 7c 97 f6 50 49 a9 ec 1d 8a 31 8d 6a

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（临时钥匙W，解密后大小为495字节）：

00 （回复码）

00 00

20 （数据M长度）

30 11 35 32 3C 16 91 EF 05 7A 80 BC 6A 98 9B D4 DB 67 CC D5 4A 8F 69 BE B2 38 37 BF A1 38 6C 06 （数据M）

2C 8A 45 A8 02 7E 5C CD 44 33 76 AA 2F 7D F9 BD （密码的两次md5对空串加密得到的key T）

00 (charSecond)

00 00 00 00 (dwLanUdpIP)

00 00 (wLanUdpPort)

00 00 00 00 (dwBuildVer)

00 00 00 00 (dwOEM)

00 00 00 00 (dwLanguage)

（这19字节总是0）

1D C9 C4 BC BF DF D6 8C 80 16 EB D0 9A 96 F3 27 （QQ.exe程序文件的md5 Key Y）

F9 （本地QQ索引，把T和Y连成串，取当前QQ程序运行进程数目与该串每一字节进行异或操作，得到这个结果。具体可以自己用ida分析。）

0A （登录模式，0A表示正常登录，28表示隐身登录）

00 00 (wSpNo)

00 00 00 00 (dwKbNo)

00 00 00 00 (dwLoginFlag)

（未知10字节，不一定总是0）

00 01 (CSP_wRedirectCount)

01 (CSP_cRedirectCount )

00 00 00 02 (CSP_dwConnIspID )

00 00 00 00 (CSP_dwServerReserve )

DB 85 31 A9 (CSP_dwConnIP)

（Touch包解密后的内容）

94 0B 73 7A A2 51 F0 4B 95 2F C6 0A 5B F6 76 52 （LocalComputerGUID，注册表HKLM\SOFTWARE\QQ）

20  (令牌c长度)

90 E2 42 7F 2F D4 E3 54 31 76 BA E5 6E A3 39 42 31 DE 2A FF AA 3A CC 36 79 1E 9B 69 69 27 25 F2 （令牌c）

00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 01 40

01

1B 02 84 50 （机器相关）

00

10 （长度）

2D 49 15 55 78 FC F3 D4 53 55 60 9C 37 9F E9 59 （机器相关）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 （同之前的10字节，不一定都是0）

00 01 01 00 00 00 02 00 00 00 00 DB 85 31 A9 （这里也是Touch包解密后的内容）

02

68 E8 07 83（机器相关）

00

10 （长度）

3B CE 43 F1 8B A4 2B B5 B3 51 57 F7 06 4B 18 FC （机器相关）

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00(249字节0)

（总是0，估计是填充到定长）

数据M用密码钥匙解密后：

1C 37 1A 16 53 8C 69 E8 6A B2 EB 96 62 AD 88 DA （密码进行1次md5的结果）

00 00 （为0，rand()返回的是16字节吧）

0E AC（随机验证码）

- 0x2227 服务器

注意，因为已经登录了，在接收这个包之前可能有其他例如接收消息的包发过来。

原始数据：

02 11 5b 00 22 22 27 97 03 0c 5c 94 84 61 78 0f cf 52 18 e2 18 72 5a 35 3f b1 2d 91 2d 73 5b b9 2d f4 58 65 bb b7 ed 95 19 90 a9 5a 90 25 53 e9 12 36 e3 1d 1d 97 00 5e 84 6a a3 bb cb e5 42 b3 0b ff 74 2a 4a 9c d2 95 fe ee 99 11 ea a8 20 48 43 fa 8b f2 92 17 5e ce 54 5b 61 eb f9 2b 68 8a 42 10 bb a6 80 3b f4 50 61 ab 54 a8 76 23 f6 42 98 34 aa 99 94 1a 52 b4 07 99 4d 00 5e d2 27 2e 5c a9 05 a4 26 2c a4 61 c0 c5 bb d8 bc 2e f3 e0 f3 2f 7e ca 62 69 f9 e5 79 aa 14 de bd 1c 9f 41 03 04 e5 64 18 5f 47 0a 30 2b b3 eb 88 a0 76 f1 6b 56 5b 68 a2 ca 73 14 05 0a 55 99 84 7d 5b b7 de 01 32 01 78 a9 64 85 af 12 00 2f df ef ba f4 7f ca 0a e1 12 6d 18 27 5d 28 18 25 82 70 90 10 9b c2 98 ae 05 a8 86 ca 59 96 fc 0e 23 85 fa 12 83 cb 1a d8 a7 2b f6 22 db 20 d0 04 9e 07 c3 9b fc 55 ff e6 b9 d8 06 3a d9 97 14 00 c7 59 86 02 b0 5e c8 d4 be f7 e8 ce 1d 33 ff 71 fd 2f d5 1b 0b 33 5e 9f a4 6b fa c6 f9 b3 79 59 30 41 a2 03

解密数据（密码钥匙）：

00 （登录成功）

66 41 55 74 51 38 74 57 58 66 42 59 62 4A 46 55 （16字节会话钥匙，以后的数据都用这个加密解密）

38 25 F5 91 （QQ号码）

7D 5A 9D 19 （外网IP）

C6 F7 （外网端口）

7F 00 00 01 （本地IP 127.0.0.1）

1F 40 （本地端口8000）

47 C1 38 65 （本次登录时间，我捕捉到的这个好像还要加上15小时才是本地时间，好奇怪。）

03 （未知，固定）

0A （登录模式）

00 00 （未知）

0E AC 18 4D 8A 27 44 3C 52 42 20 B9 51 06 5B 68 18 DA CA 6E 1C E5 D9 8B F0 8B （未知26字节）

00 00 00 00 （IP）

1F 40 （端口）

DA 55 8A 49 （IP）

1F 40 （端口）

00 81 （未知，通常是这个值）

40 （未知）

00 00 00 00 00 （未知）

E3 B7 4B D0 F1 22 A1 43 DD DE F4 40 2C AB 02 65 D7 84 75 2D F0 4B DF 2E E7 41 B3 49 E3 9A AF A5 （未知32字节）

00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 40 （未知12字节）

DD 58 F6 48 （未知，变化）

47 C1 38 35 （上次登录时间）

47 BF 90 E7 （未知时间）

47 A6 B7 42 （QQ注册时间）

00

0A 00 0A 01 00 00 0E 10 01 14 8F FE 4F BB B4 23 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 02 04 08 08 08 08 08 04 02 （未知40字节，固定）

00

28 （长度）

1F 03 2E 5D 3F 62 DB 6E AA F4 EC AB F1 8D 5F 2F 1F 63 2E 8E 02 0C EF 10 8C 94 81 78 3A D6 28 8C FB 60 71 18 38 4F 81 7A （未知40字节）

00

30 （长度）

B0 C8 D6 4F 73 90 85 DD F3 18 D2 F5 EA 0F 0C E5 5D 0A 38 CC 08 69 52 22 19 36 58 0B 4A 09 6F 54 98 D9 97 7D 25 23 C0 E6 D7 0C C7 3F A8 11 D5 29 （未知48字节，变化）

3A 3D 20 F2（服务器IP）

### 七、注销0x01

- 0x2248 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 01 22 48 38 25 f5 91 00 60 31 cd ee 5f 18 f0 64 70 82 eb 29 93 c0 a6 d5 23 5a 84 cb b9 9c be ec 47 d3 e6 73 ff df d9 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 01

序号：

22 48

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

B7 A6 F7 A5 13 4B 31 CF 21 92 76 06 93 F8 54 9A（钥匙，（昵称+QQ号码）的md5，20080304）

### 八、获取钥匙0x1d

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 27 38 25 f5 91 b3 a3 b4 1c 9f 35 99 c8 6a ba e6 d9 24 49 72 40 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 1d

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

04（子命令：文件中转钥匙）

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 27 b2 88 24 e6 d4 fa da 23 af 6a 16 21 a1 8e 54 bf 3a b1 4c ee 03 b4 94 0c ed bb 71 c3 e2 5a 5b 5a dc 74 9e 6b 2c 24 aa ad 12 fe 91 b9 e1 9c 18 aa 74 17 cd 9f 3e 24 33 17 51 1a 99 3a 18 32 25 71 bf cc 8e 45 9a db a6 57 01 ab 1c 3c 1e 23 f7 08 3b d5 e0 45 79 72 9d 4a 18 80 8e f8 fe d6 5b 72 c5 27 58 a7 a7 3a a0 fb 03

解密数据（SessionKey）：

04 （子命令）

00 （成功）

4E 56 59 53 49 47 4B 47 6D 41 63 36 70 67 64 77 （钥匙04）

00 00 00 00 00 00 00 00 （未知）

00 00 00 40 （未知）

38 （令牌04长度）

0E A6 9E EB A5 10 CC 87 15 A1 14 00 43 1E 24 9C 60 C8 65 C0 7D B3 3A EF F2 41 53 62 E4 BD B7 97 29 E4 7A BD 0D B0 27 33 F9 D9 B5 94 7C 0F 95 B4 96 07 09 E2 E6 1B B4 94 （令牌04数据）

00 81 00 00（未知）

- 0x2229 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 29 38 25 f5 91 48 ac 3b a8 ca 6a d3 28 7b e2 f9 b8 fc 93 d8 51 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 1d

序号：

22 29

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

07（子命令：未知key）

- 0x2229 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 1d 22 29 d4 ec ba 3e 16 dd 63 f6 c1 3a 97 d0 71 12 82 ea 95 21 80 62 1d 5a 08 24 0d 16 fc 01 97 40 3a ae 91 b2 0c be d7 86 17 d5 be c3 ee 3f 7c f4 bf 71 16 c5 ba e4 90 30 52 07 b5 5c 94 5e 96 05 f6 82 7c fb ea 76 a7 88 d8 7c db 88 90 26 8a 0b 06 2a 96 b2 e9 af 3b 6e b1 63 19 af 0b 98 6c 68 56 4d f2 d6 f1 22 fb df 78 c8 03

解密数据（SessionKey）：

07 （子命令）

00 （成功）

57 37 39 4D 51 6D 65 76 62 4E 74 61 46 41 33 39 （钥匙04）

00 00 00 00 00 00 00 00 （未知，常是）

00 00 00 40 （未知，常是）

38 （令牌04长度）

28 5B 74 AA 80 4D 69 AF 19 C4 B0 B6 67 6F 04 63 6F F7 B4 B0 F3 66 0D 96 04 B6 AB AC EE AF 2E 3F 1F 24 CF AF 4E 83 B8 2F 82 CA 67 26 DA 88 58 A6 62 A4 52 04 A8 95 16 0C （令牌04数据）

00 81 00 00（未知，常是）

### 八、消息提示0xd4

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 27 38 25 f5 91 1b 79 05 8f 6e 16 5c b7 31 18 f2 96 7e 9e 2f 06 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 d4

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

38 25 F5 91 （自己的QQ号码）

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 27 76 cd c3 7f 17 7a a6 20 2c b5 ff 6c 3c 9f fe 9c 7e 34 ad de 5d eb a6 50 61 ba dd 05 de eb a7 60 0f 2e 47 50 a2 7d d1 72 25 dc 52 6f 20 47 77 bc aa d3 2a 0e a9 9f 8a b7 ad d1 92 06 12 e5 c8 b3 10 17 99 a2 e1 14 57 31 e7 16 9b 54 c4 f3 14 04 3b d3 8f f8 cb 81 3d 75 ee 3e 92 11 58 b3 32 6c 92 db c2 87 95 79 dc 23 c4 9f 6e 86 23 c0 4e e8 bf c7 06 c4 34 5a d7 98 b0 2e b1 84 b5 41 cb 91 c4 be 21 03 72 cd 91 f2 60 3e 8e d1 aa 9c 60 9c 19 d3 29 4e ba 4b 4a 04 ef 2d c8 07 61 d9 df 5a fd a5 30 10 2b 25 85 c3 1b 70 4c e9 81 53 b6 df 12 ba f5 1b 68 02 7c 2b 03

解密数据（SessionKey）：

00 01 （未知）

00 28 （未知）

00 02 21 B9 83 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 25 B9 83 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 07 01 1B 58 23 28 01 F4 00 03 00 04 00 00 00 02 00 05 00 04 00 00 03 84 00 06 （未知）

00

53 （消息长度）

3C 6D 73 67 20 74 79 70 65 3D 22 30 22 3E 3C 74 65 78 74 3E BD BB CC B8 D6 D0 C7 EB CE F0 C7 E1 D0 C5 BB E3 BF EE A1 A2 D6 D0 BD B1 CF FB CF A2 A3 AC CE F0 C7 E1 D2 D7 B2 A6 B4 F2 C4 B0 C9 FA B5 E7 BB B0 A1 A3 3C 2F 74 65 78 74 3E 3C 2F 6D 73 67 3E （消息内容:

<msg type="0"><text>交谈中请勿轻信汇款、中奖消息，勿轻易拨打陌生电话。</text></msg>

）

00 04 00 0A 00 04 04 C1 04 CB 04 CD 04 C7

- 0x2228 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 28 38 25 f5 91 d8 98 fe 11 14 99 16 11 8e 55 96 8e ed be 57 1f 76 c2 17 50 53 a7 f0 38 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 d4

序号：

22 28

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

38 25 F5 91 （自己的QQ号码）

00 07 00 08 （未知）

- 0x2228 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 d4 22 28 a9 78 05 25 82 d4 c2 29 21 e5 11 ca 00 75 25 98 ce ee f2 30 3d 15 5e d3 eb 01 61 3d 45 8a 03 2d dd 1d 14 ea 05 63 3d 25 80 78 00 dd 1c 9d 1e 67 88 0c e7 ac 84 f3 69 ce b2 c6 2d 6d 00 7c 66 93 6f 0a 22 90 57 95 79 c2 b8 86 a0 c6 cd a5 af ee 0d 9e da 67 70 5a b7 1b 35 a5 d8 9c 83 8a bf cf 7d b2 4e a7 ae e2 92 f6 03

解密数据（SessionKey）：

00 07

00

53 （消息长度）

3C 6D 73 67 20 74 79 70 65 3D 22 30 22 3E 3C 74 65 78 74 3E BD BB CC B8 D6 D0 C7 EB CE F0 C7 E1 D0 C5 BB E3 BF EE A1 A2 D6 D0 BD B1 CF FB CF A2 A3 AC CE F0 C7 E1 D2 D7 B2 A6 B4 F2 C4 B0 C9 FA B5 E7 BB B0 A1 A3 3C 2F 74 65 78 74 3E 3C 2F 6D 73 67 3E（消息内容:

<msg type="0"><text>交谈中请勿轻信汇款、中奖消息，勿轻易拨打陌生电话。</text></msg>

）

### 八、获取用户信息0x06

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 06 22 27 38 25 f5 91 84 ed 00 40 90 d8 c2 58 bf 1a f4 e4 31 38 01 49 80 c0 62 29 9b 42 ac 99 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 06

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

39 34 32 30 31 31 37 39 33 （自己的QQ号码的字符串形式：942011793）

- 0x2228 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 06 22 27 46 5b ca a9 ee d7 ac 96 4a 92 72 97 71 78 32 a5 05 75 cb 33 38 97 92 82 ec a0 62 56 60 39 f8 c2 42 92 1e 6c 25 91 ff 97 63 96 bd b6 fe d4 d0 5f 0b 48 18 34 d4 33 cd e9 15 1a ee 7e a2 3d c4 cb 99 a5 7b e2 6f 74 43 da 08 d8 da c4 46 b5 01 66 9e 0d fe 4d 03 d9 b0 f8 31 07 f4 fe c6 bc 0d 01 0f 9c 89 c5 6b f3 c6 03 98 85 2d c2 88 d2 1a 9f 03

解密数据（SessionKey）：

用户信息用1E来分隔。

39 34 32 30 31 31 37 39 33 （942011793）

1E

54 75 78 （Tux）

1E

D6 D0 BB AA C8 CB C3 F1 B9 B2 BA CD B9 FA（中华人民共和国）

1E

B9 E3 B6 AB （广东）

1E

(邮政编码)

1E

（联系地址）

1E

（联系电话）

1E

32 31 （21）

1E

C4 D0 （男）

1E (真实姓名)

1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E 1E

31 （1）

1E 1E 1E

30 （0）

1E 1E 1E 1E

D4 C6 B8 A1 （云浮）

1E

2D （-）

1E

2D （-）

1E

30 （0）

1E

30 （0）

1E

30

1E 1E

30

1E

30

1E

30

1E

38 33 38 38 36 30 38

1E

31 33 30 32 32 30 32 38 39

1E

30

### 九、IP报告0xda

- 0x2227 客户端

原始数据：

02 11 5b 00 da 22 27 38 25 f5 91 b7 51 d5 54 0b a3 71 43 21 b5 23 5a fa 34 71 4b 58 0c 50 2b c0 03 a8 db 03

包头：

02 11 5b

命令：

00 da

序号：

22 27

QQ号码：

38 25 f5 91

加密数据：

略

包尾：

03

解密数据（SessionKey）：

02 02 00

48 F6 58 DD （未知数，经常变化）

47 C1 38 35 （上次登录时间：+15=Sun Feb 24 16:26:13 2008）

08 03（未知）

- 0x2227 服务器

原始数据：

02 11 5b 00 da 22 27 85 1f 63 66 6f ee d4 d5 fc a7 05 16 be e3 60 84 03

解密数据（SessionKey）：

02（未知）

样本2：

02

01

00 13 (Length)

cd ed c9 cf ba c3 2c d7 f0 be b4 b5 c4 d3 c3 bb a7 24 32 (String: 晚上好,尊敬的用户$2)

02

00 20 (Length)

08 ba c5 c2 eb b9 dc c0 ed 16 68 74 74 70 3a 2f 2f 61 63 63 6f 75 6e 74 2e 71 71 2e 63 6f 6d 2f (String: 号码管理http://account.qq.com/)

03

00 04

00 00 00 05

10 00 0d

00 09

c9 cf b4 ce b5 c7 c2 bc 3a (String: 上次登录:)

00

00 11

00 58

20 04 ce b4 d6 aa 13 68 74 74 70 3a 2f 2f 73 61 66 65 2e 71 71 2e 63 6f 6d 2f 3d c8 e7 d0 c5 cf a2 d3 eb ca b5 bc ca b2 bb b7 fb a3 ac c4 fa b5 c4 51 51 d5 ca ba c5 bf c9 c4 dc b1 bb b5 c1 d3 c3 a3 ac c7 eb b2 e9 c9 b1 c4 be c2 ed ba f3 d0 de b8 c4 c3 dc c2 eb a1 (String: 上次登录:意大利